Werkwijze Scolioseprotocol

Samenvoegen van de craniale en caudale studie

Sluit alle openstaande studies op de IDS.
Open de studies van het bovenste en onderste gedeelte van de wervelkolom.
Selecteer een afbeelding van elke studie. 
Klik op Measurements.
Klik op Spine Functions/Join Studies 
Wissel de beelden om als dit nodig is. (swap images)
Er kan door de slices gebladerd worden door te klikken op de pijlen bij Top Image en/of Image  Bottom.
Zoek in beide studies de markers op. (Leverpunt, visolie-capsule)
Markeer de beelden, belangrijk: Eerst het craniale gedeelte en daarna caudale gedeelte van de WK.
Klik op Join 
Bekijk de afbeelding in de "Green Plane" : het coronale vlak wat rechts weergeven is. 
Hier kan worden verplaatst anterior naar posterior door te klikken op de “Green plane” pijlen.
De "Boarder" kan ook worden verplaatst superieur naar inferieur door te klikken op de Boarder pijlen. 
Klik op Close

De geregistreerd studie zal nu worden weergegeven op de IDS. 
Display toegetreden studie. 
Klik op Create / Save studie

Reconstructie coronaal

Open de samengevoegde studie en selecteer een beeld.
Klik op Measurement / Spine Measurements  
Blader door de slices door te klikken op de pijlen, zoek een slice waar CWK goed afgebeeld is. 
Klik op Draw Path 
Teken een pad op de wervellichamen, beginnend bij C1 tot en met L5.
In de gebieden waar geen wervels afgebeeld zijn, zal er gegokt moeten worden waar deze zich bevinden, aanpassingen kunnen later worden gemaakt. 
Klik op de slice pijlen, er kunnen nu aanpassingen gedaan worden in het pad, door punten te slepen. Klik op Reformat als het pad klaar is. 
Klik op Close 
De afbeelding wordt weergegeven op IDS. 
Klik op Create / Save studie

Reconstructie coronaal
Open de samengevoegde studie. 
Klik op Create / Reformat Study / Coronal. 
Er wordt een bericht weergeven met de vraag om een nieuw bestand te maken, bevestig dit door te klikken op Ja. 
Blader door de pagina's om beelden te bekijken

Reconstructie sagitaal

Selecteer een beeld, van de cornale reconstructie 
Klik op Measurements / Spine Functions / Spine Measurements 
Klik op draw path
Teken op nieuw een pad maar dan in het myelum. 
Klik op Slice pijlen om eventueel aanpassingen te maken. 
Klik op Reformat 
Klik op Close 
Afbeelding wordt weergegeven op het IDS 
Klik op Image 
Klik op Display / Flip Image / Flip Side to Side. 
Artsen gebruiken deze sagittale afbeelding om te meten van het veterbral lichaam centrum van C7 de superieure / voorste punt van SI. Deze meting wordt aangeduid als sagittale balans.