Façade of werkelijkheid

Scriptie van Rogier Tijnagel

In samenwerking met:

Soeters Van Eldonk Ponec architecten

Hogeschool van Utrecht, afdeling bouwnijverheid

Voorwoord

Tijdens de opleiding bouwkunde aan de Hogeschool van Utrecht studeer  je af binnen een bedrijf. Men kan binnen deze opleiding kiezen voor een aantal afstudeervakken. De afstudeervakken die ik heb gekozen zijn bouwtechniek en architectuur. Wanneer je kiest voor deze twee vakken zijn er een aantal criteria opgesteld waar je afstudeerproject aan dient te voldoen.

De basis van het afstudeerproject moet bestaan uit een gebouw dat moet voldoen aan de omschrijving van klasse 5 van de SR 1997. Als voorbeelden worden genoemd: concertgebouwen, gebouwen voor de gezondheidszorg, gemeentehuizen, hogescholen, hoofdkantoren van banken, schouwburgen enz.

Met deze wetenschap ben ik op zoek gegaan naar een bedrijf dat bezig is met een project dat voldoet aan deze criteria. Na een aantal bedrijven te hebben benaderd kwam ik met Soeters Van Eldonk Ponec architecten in contact. Ik mocht langskomen voor een gesprek met Paul van Rongen, directeur en Paul Beijeman, projectleider/ personeelsplanner. Al snel werd mij duidelijk dat er mogelijkheden waren, want ze zijn namelijk met een project klasse 5 bezig in de voorlopige/ definitieve ontwerpfase. Dit project was het nieuwe stadhuis met busstation voor de gemeente Zaanstad te Zaandam. De vorm waarin ik bij dit bedrijf zou gaan afstuderen moest nog besproken en vastgelegd worden. Na uitvoerig overleg was het de bedoeling dat ik tekenwerk voor hen zou gaan verrichten en dat ik daarnaast aan mijn scriptie zou gaan werken.

In mijn scriptie heb ik kenmerkende onderdelen van het project ontwerptechnisch en uitvoeringstechnisch onderzocht.

Amsterdam, 7 juni 2005

Inhoud

- Inleiding								Pag  3

- De historie van de gemeente Zaanstad en de plaats Zaandam	Pag  5

- De historie van de Zaanse bouwkunst				Pag  6

- De ontwerpuitgangspunten van Sjoerd Soeters			Pag 10

- Waarom is voor bepaalde stramienmaten  gekozen			Pag 16

- Onderzoek naar draagstructuren					Pag 20

- Onderzoek naar gevelsystemen 					Pag 26

- De frontoffice ontwerpuitgangspunten van Rogier Tijnagel		Pag 29

- 3 dimensionale tekening frontoffice, ontwerp Rogier Tijnagel	Pag 33

- Conclusie								Pag 34

- Dankwoord								Pag 35

- Geraadpleegde literatuur						Pag 36

- Bijlagen: 								Pag 37

- Tekeningen van het VO van Sjoerd Soeters

  - Tekeningen van het alternatief ontwerp van Rogier Tijnagel

Inleiding

In april 2003 heeft de gemeenteraad het Masterplan Inverdan goedgekeurd. Met het project Inverdan krijgt Zaanstad straks een modern stadshart waar wordt gewoond, gewerkt en gerecreëerd. De komende 10 tot 15 jaar zal de binnenstad enorm veranderen. In het centrum van Zaandam en rond het station komen meer dan 2500 nieuwe woningen, 140.000 m² kantoren, een nieuw stadhuis en bibliotheek, 18.000 m² nieuwe winkels en andere voorzieningen. In de plannen zijn veel water en groen opgenomen. Zaandam is goed bereikbaar per auto en openbaar vervoer, van en naar Amsterdam duurt zo’n 15 minuten.

Het Masterplan Inverdan is ontworpen door Soeters Van Eldonk Ponec architecten en het stadhuis zal ook door dit bureau worden ontworpen. De andere gebouwen binnen dit plan zullen worden ontworpen door andere architecten.

Het stadhuis is een project dat valt in klasse 5 van de SR 1997 en omvat dus een grote mate van complexiteit, hetgeen een vereiste is voor mijn afstudeerproject.

Om het ontwerp van het stadhuis beter te kunnen begrijpen wil ik mij gaan verdiepen in de historie van de Gemeente Zaanstad, de Zaanse bouwkunst en dit in combinatie te zien met de architectuur van het stadhuis. Als eerste wil ik een deel van de backoffice uitlichtten en voor de vakken architectuur/ bouwtechniek dieper op in gaan. Het lijkt mij zeer leerzaam om te onderzoeken welke keuzes er allemaal worden gemaakt met betrekking tot de kosten, esthetica, sterkte, milieu, bouwfysisch om tot een bepaald constructietype en gevelsysteem te komen. Ik heb hiervoor de backoffice gekozen, omdat op dit moment daarover de meeste discussie bestaat.

Verder lijkt het mij interessant om voor het vak stedenbouw mijn ontwerpuitgangspunten over het plein voor de frontoffice te laten schijnen en vervolgens mijn bevindingen te verwerken in het ontwerp van het frontoffice, wat weer voor het vak architectuur interessant is.

De werkzaamheden binnen mijn afstudeerproject zijn zo gekozen, omdat ik van mening ben dat veel verschillende disciplines binnen een architectenbureau worden behandeld.

Situatie 1			Stadhuis

Situatie 2			Stadhuis

De historie van de gemeente Zaanstad en de plaats Zaandam

Zaanstad is als gemeente een vrij jonge stad: nog geen 30 jaar. In 1974 is de gemeente ontstaan uit samenvoeging van de stad Zaandam en 6 dorpen. Echter de dorpen en Zaandam zijn een stuk ouder. De beschreven geschiedenis van Westzaan gaat terug tot de late middeleeuwen waar zij samen met Krommenie en Krommeniedijk tot de `heerlijkheid van Zaanden` behoorde. Ook gezamenlijk heeft de Zaanstreek een verleden dat veel verder gaat dan alleen die 30 jaar.

Voor 1600

Er is weinig bekend over bewoning aan de Zaan voor de 16e eeuw. Al in de prehistorie was het westelijk deel van de Zaanstad bewoond. In de IJzertijd (600 – 0. v. Chr.) en de Romeinse Tijd (0- 200 n. Chr.) bouwden boeren hier hun huizen. Door wateroverlast waren zij uiteindelijk gedwongen het gebied te verlaten. In de 9e en 10e eeuw na Chr. trokken de eerste veeboeren het gebied weer binnen. Hun koeien graasden in het veenmoeras dat Zaanstad toen was. Kennelijk beviel het gebied hun wel want vanaf het einde van de 10e eeuw bouwden boeren boerderijen in het veen. De bebouwing stond verspreid door het veld. Daar waar de Zaan in het IJ uitmondde lag een kleine nederzetting, Oud-Zaanden, die in 1150 door de Friezen belegerd werd.

Door wateroverlast werd de nederzetting later verlaten. Na 1300 concentreerde de bebouwing zich in lange linten, de huidige dorpen Krommenie, Westzaan en Assendelft. In dezelfde periode werden langs de Zaan dijken gebouwd en aan de monding van de Zaan kwam een dam te liggen. Rond deze Dam vestigden zich ook mensen, waarschijnlijk afkomstig uit Oud-Zaanden, en zo ontstond Zaandam. Vanaf de vijftiende eeuw raakten de Zaanoevers bewoond en zo ontstonden aan de westoever de Westzijde, Koog aan de Zaan, Zaandijk, Wormerveer en West-Knollendam en op de Oostoever de Oostzijde en het kalf. De nederzetting rond de Dam viel uiteen in twee nederzettingen: Westzaandam en Oostzaandam die langzaam maar gestaag groeiden.

Houtzaagmolens

Aan het eind van de zestiende eeuw verbood de stad Amsterdam de bouw van houtzaagmolens in de stad. Dit om de handzagers van de stad, die verenigd waren in machtige gilden, tegemoet te komen. In de nederzettingen aan de Zaan waren geen gilden en werden in rap tempo houtzaagmolens opgericht. Molens betekenden werk en welvaart. In 1630 waren er 53 houtzaagmolens werkzaam aan de Zaan. Het handzagersgilde in Amsterdam was inmiddels opgedoekt.

Naast houtzaagmolens waren er ook andere vormen van bedrijvigheid: de houthandel, de scheepsbouw en de walvisvaart. Op 65 werven aan de Zaan werden schepen gebouwd die over de hele wereld verkocht werden. In 1697 kwam czaar Peter de Grote speciaal naar Zaandam om de scheepsbouw te bestuderen.

Industrialisatie

De eerste molens waren houtzaagmolens, maar later werden molens voor veel meer doeleinden gebruikt. Zo verwerkten de Zaanse molens naast hout ook cacao, mosterd, verf en papier. In het midden van de 19e eeuw verruilden de Zaankanters langzamerhand hun windmolens voor stoommachines. Op deze manier kon de Zaanse industrialisatie onverminderd doorgaan en blijft de Zaanstreek het oudste industriegebied van Europa.

Grote multinationals ontstonden aan de Zaan, zoals Verkade, Ahold, Bruynzeel, Honig en Duyvis. Ook nu nog zijn deze bedrijven gevestigd in de Zaanstreek en is Zaanstad nog steeds de grootste cacaoverwerker van Europa.

Zaanstad

In 1974 werden de dorpen Krommenie, Wormerveer, Assendelft, Westzaan, Zaandijk, Koog aan de Zaan en de stad Zaandam verenigd in de gemeente Zaanstad. Dit ging niet geheel zonder strijd. Bewoners van de gemeenten Krommenie, Assendelft en in mindere mate Zaandijk verzetten zich hevig tegen de samenvoeging. Toch werden in 1974 de dorpen bij de stad getrokken en vermengde de industrie op de Zaanoevers zich met de agrarische economie van het achterland. Zaanstad geldt nog steeds als industriestad, al is het niet meer te vergelijken met vroeger. Toch werkt nog steeds zo´n 22 procent van de beroepsbevolking in de industrie. Zes procent boven het landelijk gemiddelde.

De historie van de Zaanse bouwkunst

# Houthandel en houtsoorten

Sinds de Middeleeuwen werd vuren- en grenen-, dennen- en eikenhout uit de wouden langs de Rijn door vlotten aangevoerd tot Dordrecht en vervolgens naar de afnemers in Nederland verscheept.

In de 17e eeuw passeerde Amsterdam echter Dordrecht als stapelplaats, zowel van Rijnlands hout als van hout uit Noorwegen en de landen rond de Oostzee.
Door het verbod van houtzaagmolens in Amsterdam begonnen rond 1650 de Zaankanters zelf het benodigde hout voor hun zaagmolens uit de Rijnstreek en uit Scandinavië te importeren.
Zaandamse en vooral Amsterdamse houtveilingen leveren vanaf 1655 het eiken- en grenenhout dat, gezaagd in honderden zaagmolens, zijn weg vindt naar de vele Zaanse scheepswerven, kuiperijen en de woningbouw, voorts naar de rest van Nederland.

Wagenschot
Dit waren de eerste soort 12mm dik eiken delen, die gebruikt werden voor het bekleden van wanden op huizen.
Dit wagenschot werd gezaagd uit gekloofde zware eiken stammen, maximaal 3.90 m lang.
Het werd voornamelijk aangevoerd uit de Rijnstreek, maar ook uit Midden-Europa via de uitvoerhavens hamburg, Bremen, Koningsbergen en Riga.
Verder werd eikenhout nog aangevoerd in de vorm van eiken balken voor balken en spanten in gebouwen schepen, en eiken krommers, dat zijn kromgegroeide bomen en zware takken, voornamelijk gebruikt in de scheepsbouw aan stevens, spanten en knieën.
Tevens in de 17e eeuw voor spantbenen in de kappen van woningen.

Grenen- en vurenhout
Aangevoerd uit Noorwegen en sinds de 18e eeuw voornamelijk uit de Oostzeelanden, vooral Zweden en voorts uit Noord-Duitsland, Estland, Letland en Litouwen met de uitvoerhavens Dantzig, Koningsbergen, Riga en Narwa.
Dit hout werd in de 17e, 18e en 19e eeuw voornamelijk als kapbalken aangevoerd welke in dit land werden verzaagd tot delen.
Nog in 1846 werd 98% van dit hout ongezaagd ingevoerd. 70% kwam uit Noorwegen.
In de thuislanden richtte men echter hoe langer hoe meer zagerijen op, zodat in 1940 nog maar 2% ongezaagd werd ingevoerd.
In de 19e eeuw werd bovendien veel hout aangevoerd uit Zweden, Finland en Rusland, eerst in de vorm van kapbalken, later als gezaagd hout.
In deze eeuw begint de invoer uit Amerika van behakte en bezaagde Amerikaanse grenen balken, meestal van grote afmetingen en in de soorten Pitchpine en Oregonpine.

Redwood en Redcedar
In de 20e eeuw en vooral na de Tweede Wereldoorlog wordt zeer veel Redwood en Redcedar uit Noord-Amerika ingevoerd.
Verkrijgbaar in grote afmetingen, kwastvrij, goed bewerkbaar en weerbestendig is het vrijwel aan alle panden in de Zaanse Schans als buitenweeghout (gevelbekleding) en binnenbeschieting toegepast.

De 17e eeuw

Het houtskelet
Het houten huis uit de 17e eeuw bezit boven een onderheide en gemetselde fundering een skeletconstructie.
Zo’n skelet bestaat uit een aantal jukken, welke op ca. 160-180 cm afstand van elkaar werden geplaatst. Een juk is samengesteld uit twee stijlen met daartussen een horizontale zolderbalk.
Over de bovenkant van de stijlen en in de lengterichting van het huis ligt het wurmt: dat is de draagbalk voor de spanten van het dak.
De verbindingen van de houten delen gebeurt door pennen en gaten en toognagels.
De verbinding van de houten stijlen en de zolderbalk wordt verstijfd door korbelen.
Tot het midden van de 18e eeuw werden deze korbelen, als ze in de woonvertrekken aangebracht werden, fraai bewerkt. Op andere plaatsen of weggewerkt, o.a. in bedsteden, waren ze recht of iets hol. Soms zijn aan de balken en stijlen fraaie profielen geschaafd.

Kapconstructie
Al heel vroeg in de 17e eeuw werd het maken van rieten daken op een sporendakconstructie in de Zaanstreek verboden, uit oogpunt van brandveiligheid. Daarmee kwam de gordingenkap in gebruik. Eerst tot eind 17e eeuw, door spantjukken, opgebouwd uit gegroeide eiken krommers, een kapbalk en een losse driehoekige opbouw daarboven.
Daarna de spantenconstructie waarbij de spantbenen van het wurmt doorlopen tot de nok.

Buitenweeghout
Tegen de buitenzijde van het houtskelet werd de houten beplanking gespijkerd met taaie nagels
Het schot van de kopgevels noemde men het voorschot of - bij de achtergevel – het achterschot
Bij de oudste huizen, in de vroege 17e eeuw, werden daarvoor gecanneleerde delen gebruikt. Later werden die vlakke delen met een klein profiel of een hol dan wel schuin rabat. Ten slotte verviel ook deze speelsheid en sloten de delen vlak tegen elkaar aan.
De verbinding tussen de delen was een groef en messing of gebeurde met losse veren. De zijgevels werden voorzien van horizontale delen of planken, welke dakpansgewijs over elkaar werden aangebracht. De delen werden aan de bovenzijde en aan de onderzijde aan de skeletstijlen en aan elkaar bevestigd. De overlap bedroeg meestal circa 5 cm.
Daartoe werden de taaie nagels vishaakvormig geslagen. 
Soms werd voor meer tochtdichtheid nog pek en een pekdraad tussen de planken aangebracht.

Windveren en makelaars
Deze dienen om een waterdichte aansluiting te verkrijgen tussen het pannendak en de topgevel
De windveren leenden zich bij uitstek voor versiering, door ze aan de onderzijde in bepaalde vormen uit te zagen.
Met gotische driepasvorm als uitgangspunt, volgden in de loop der eeuw verschillende vormen elkaar op, welke telkens een verfijning betekenden van voorgaande vormen.
Het meest in het oog vallende deel van de 17e eeuwse houten gevel is de makelaar.
De oorsprong van de makelaar is een constructieve functie, namelijk de verbinding tussen de nok en de puilbalk.
De makelaar bestaat uit twee delen:
a. het deel tegen de gevel (dat oorspronkelijk veel langer was) en b. het bekronende deel dat buiten het dak steekt. Er zijn ook uit planken gezaagde, platte makelaars zoals klaverblad-, suikerpot- en huismerkenmakelaars.

Kozijnen, ramen en deuren
De oudste vorm van raamkozijnen in de Zaanstreek is, evenals elders, het kruiskozijn.
Door een tussenstijl en een tussendorpel of kalf werd de totale lichtopening in 4 delen verdeeld.
De bovenste twee openingen waren voorzien van glas-in-lood en aan de binnenzijde omhoog draaiende luiken. Later in deze eeuw ook glas in houten roeden.

De onderste twee werden voorzien van draaiende ramen en luiken- die men toen ‘vensters’ noemde.
Bij minder belangrijke ruimten werd het naar binnen draaiende raam weggelaten. Een over de hoogte gehalveerd kruiskozijn heet een kloosterkozijn; een over de breedte gehalveerd kruiskozijn noemen we een bolkozijn.

De 18e eeuw

Het houtskelet.
De samenstelling van de 18e eeuwse houtskelet verschilde in zoverre met de 17e eeuwse, dat de korbelen meestal recht of een iets gebogen vorm hadden en omstreeks het midden van deze eeuw geheel verdwenen.
In de kapconstructies komen geen eiken krommers meer voor.
De verdwijning van de korbelen hield verband met de zich wijzigende eisen welke men aan het interieur stelde.

Pronkgevels
Pas in de tweede helft van de 18e eeuw drongen de Franse architectuurvormen in de Zaanstreek door. Men verwerkte deze architectuurvormen op een eigen manier, dus in hout en niet in steen, zoals in Amsterdam.
De topgevels staken nu boven de dakvlakken uit in vormen die leken op de Amsterdamse klokgevels en halsgevels. Men noemde ze Broeker-voorschotten.
De gesneden houten profileringen wijzigden zich in de loop van de tweede helft van de eeuw naar opeenvolgende kenmerken van de stijlperiode:
Lodewijk XIV : symmetrisch
Lodewijk XV : a-symmetrisch
Lodewijk XVI : strakker verfijnd.

Kozijnen en ramen
De bouwmeester Jacob van Campen paste al in 1638 bij de bouw van het raadhuis in Amsterdam (nu Koninklijk Paleis) een gewijzigde kruiskozijn toe zonder middenstijl.
De overgang van het kruiskozijn naar het schuifraamkozijn verliep langzaam en gebeurde in de Zaanstreek later dan in Amsterdam.
Eerste tussenvorm: in het bovenlicht wordt de middenstijl weggelaten.
Tweede tussenvorm: kozijn met vast kalf onder een schuifraam.
Eindvorm: schuifraam met wisseldorpel.
De ontwikkeling van de glasfabricage is debet aan de zich wijzigende raamvormen, daar het mogelijk werd steeds grotere ruiten te maken.

De 19e eeuw

Het exterieur in het begin van de eeuw.
Ondanks de algemene verarming in ons land na de Napoleontische tijd, waren er aan de Zaan in deze periode nog vele vermogende lieden, die een nieuw huis lieten bouwen of een bestaand pand deden verfraaien door een nieuwe siergevel.Men handhaafde de oude bouwvormen, namelijk een huis met een begane grond waarboven een zolder onder een steile kap.Wat betreft stijl volgde men de nieuwe mode: toepassing van Emire-ramen, terugkeer naar strenge classicistische vormen.Men combineerde deze met vormen uit voorgaande stijlperioden.

Het midden van de 19e eeuw
Deze tijd van herhaling van vormen der voorgaande stijlperioden vonden we terug in het gesloopte luchthuis achter Westzijde nummer 36 te Zaandam, dat in neo-gotische stijl gebouwd werd.
Er ontstonden nu ook gebouwen van meer dan een verdieping, geheel van hout gebouwd en met een flauw hellend dak.

Aan het eind van de 19e eeuw
In deze periode werden alle grotere gebouwen en de grotere woonhuizen geheel van stenen gebouwd. 
Met uitzondering van een halfsteens voorgevel aan de straat werden echter de meeste arbeiders- en burgerwoonhuizen nog steeds van hout gemaakt. Zoals de Ooievaarsstraat, Langestraat, Russische buurt in Zaandam. Deze woningen werden meestal gemaakt van veel lichtere buitenlands gezaagde hout.
Tussen binnen- en buitenweeg (soort spouwmuur) werd vaak turfmolm of houtkrullen als isolatie aangebracht.
De nieuwe bouwverordening van 1907, steunde op de Woningwet van 1901 verbood echter het gebruik van hout voor buitenmuren, omdat men vreesde dat tijdens de intensieve industrialisatie dit krotvorming tot gevolg zou hebben.

De ontwerpuitgangspunten van Sjoerd Soeters

## 2 stedenbouwkundige basisprincipes van de visie van Sjoerd Soeters

# Genius loci

De genius loci, of de bijzondere eigenschappen van de plek, behoren uitgangspunt van een ontwerp te zijn. Het zijn immers de bijzondere en karakteristieke eigenschappen die een plek onderscheiden van iedere andere plek, waaraan door de geschiedenis heen mensen en dingen hun identiteit ontlenen. In de meeste Nederlandse suburbs wordt het beeld gedomineerd door de grauwe standaardproducten die de bouwindustrie overal tussen Groningen en Maastricht heeft “weggezet”. Het typisch Hollandse landschap met z’n subtiele hoogteverschillen door dijkjes en polders moet steeds meer plaats maken voor grote vlakke platen van schoon zand waarop weliswaar ongestoord kan worden gebouwd, maar de verbintenis met de lokatie ontbreekt. Behalve het landschap levert ook de bestaande specifieke en karaktervolle bebouwing van een plaats beelden aan die de genius loci mede bepalen. Door de geschiedenis heen is de typologie en de architectuur van gebouwen bepaald door de op die plek voor handen zijnde materialen en overgeleverde kennis.

# Serial Vision

In het boek the concise townscape beschrijft Gordon Cullen aan de hand van onderstaande tekeningen het principe van ‘serial vision’. De stedelijke ruimte rolt zich voor de wandelaar af als een film die door het wandelen in beweging wordt gebracht. De opeenvolgende beelden zien wij als een serie. Kleine knikken in de rooilijn van gebouwen zorgen ervoor dat de gevelwand niet als een eindeloos perspectief langdurig te zien is, maar zich plotseling toont als we ons bewegen. Ruimten zijn voorlopig afgesloten, om zich te openen als we ons in de juiste richting bewegen. Dit effect van ‘provisional closure’ maakt ons nieuwsgierig. In de plattegrondtekening staat elk pijltje voor de plek waar een ander ruimtebeeld te zien is of waar een nieuw object opdoemt. Door knikken in de straatgevels, door versmallingen en verbredingen en losse objecten in de ruimte ontstaat er een spel van verhullen en onthullen.

Stedebouwkundige context stadhuis Zaanstad

Het stadhuis kent twee gezichten. Enerzijds ligt het stadhuis tussen de Provincialeweg en het spoor. Het gebouw maakt hier deel uit van een aantal gebouwen die langs de weg en het spoor staan. De gebouwen langs de Provincialeweg en het spoor zijn groot. Wie hier langs het gebouw komt, rijdt relatief snel en ziet het gebouw onder een hoek. Anderzijds ligt het stadhuis aan de Buiging, de nieuwe verbinding tussen de woonbuurten en scholen te westen van het spoor en het centrum van Zaandam. Deze verbinding is kleiner en bedoelt voor fietsers en voetgangers. Aan deze route liggen de entree van het stadhuis en de publieke functies.

Organisatie van het stadhuis: frontoffice en bestuurscentrum

De begane grond wordt grotendeels ingenomen door het busstation, dat onder het stadhuis ligt. Op het niveau van de Provincialeweg rijden arriverende bussen ter hoogte van de Stationsstraat het terrein op en rijden vervolgens rond een eilandperron. Dit perron is, vergelijkbaar met de perrons van de trein, vanaf de Buiging voor reizigers bereikbaar via een trap, lift en roltrap. Ten zuiden van het busstation, onder de Buiging, ligt het depot van het gemeentearchief. Ten noorden van het busstation heeft het stadhuis een voet aan de grond. Hier komen vluchtwegen op uit en is laden en lossen mogelijk.

Boven het busperron bevindt zich een langgerekte tussenlaag. Hierin vindt de distributie van goederen plaats en liggen allerlei facilitaire functies. Deze verdieping koppelt het laad- en losgedeelte met de rest van het stadhuis.

Op de verdieping daarboven begint het eigenlijke stadhuis. Deze verdieping ligt op het niveau van de Buiging. De entree van het stadhuis, het busstation, het gemeentearchief en de trouwzaal liggen allen aan het stadhuisplein, dat onderdeel uitmaakt van de Buiging. Alle publieksruimten van het stadhuis, zoals receptie, balies, wachtruimten en spreekkamers, liggen aan een transparante publiekshal. Boven deze hal is de raadszaal gelegen, zichtbaar vanaf het plein. Ook het bestuurscentrum van het stadhuis, de kamers van burgemeester en wethouders en de fractiekamers, zijn in dit gedeelte van het stadhuis gesitueerd. De trouwzaal bevindt zich in een toren aan het plein, die in de zichtlijn ligt  van de Gedemptegracht.

Organisatie van het stadhuis: backoffice

Achter de frontoffice en het bestuurscentrum, boven het busstation, liggen de kantoren van het stadhuis: de backoffice. De backoffice, het grootste programmaonderdeel van het stadhuis, bestaat uit een centrale zone waartegen kantoorvleugels zijn geplaatst. Deze kantoorvleugels, weergegeven als grote Zaanse huizen, maken deel uit van een reeks gebouwen langs de Provincialeweg.

In de middenzone zijn allerlei gemeenschappelijke functies gelegen, zoals trappen, liften, schachten, koffiecorners en printerruimten. Er liggen ook een aantal kantoorvloeren met werkplekken in deze zone, waardoor het vloeroppervlak optimaal benut wordt. Door deze zone loopt één centrale route met verbredingen en vides. Het voordeel van één route is dat de kans dat je elkaar tegenkomt, het grootst is. Vanaf de middenzone is er om en om zicht op de zijde van het Provincialeweg of het spoor.

De vloeroppervlakten van de Zaanse huizen sluiten goed aan op de organisatie en werkverbanden. Door de relatief korte loopafstanden kan efficiënt met vluchtwegen worden omgegaan. De kantoren hebben een flexibele breedte van 14,4 meter. Hierdoor zijn allerlei indelingen mogelijk (een middengang met aan weerszijden kantoren, een brede middenzone met werkplekken langs de randen, een kantoortuin, geclusterde werkplekken, etc.).

Constructie en installaties

Het busstation onder het stadhuis stelt vanwege rijbanen, bochtstralen en overzichtelijkheid bijzondere eisen aan de constructie. Met de gekozen opzet voor de plattegronden van het stadhuis is een heldere en effectieve constructie te realiseren. De middenzone werkt in constructief opzicht als een soort ruggengraat. Hierin bevinden zich de kernen die nodig zijn voor de stabiliteit en worden de vloeren van de verschillende Zaanse huizen aan elkaar gekoppeld. Door de middenzone breed genoeg te maken en de Zaanse huizen verspringend aan deze zone te leggen, ontstaat een doorgaande constructieve vloer. De huizen staan op grote portalen van betonnen kolommen en verdiepingshoge vakwerkliggers, die in de gevel van de onderste kantoorlaag zijn opgenomen. Deze portalen zijn gekoppeld aan de middenzone.

Een groot deel van de techniek bevindt zich op dak van het stadhuis, onder de kappen van de Zaanse huizen. De middenzone heeft een plat dak, waardoor het mogelijk is hier een installatie aan te brengen voor onderhoud van de gevels. De ramen van de kantoren zijn te openen, zodat ze van binnenuit te wassen zijn. Tevens geeft dit de mogelijkheid om individueel een raam open te zetten, hoewel dit voor de luchtverversing of koeling van de kantoorruimten niet nodig is.

De campagne 'inspireer de architect'

Voor het ontwerp van de gevel van het stadhuis heeft Sjoerd Soeters zich laten inspireren door de bevolking, bestuurders en ambtenaren van Zaanstad. Er zijn straatinterviews gehouden,

e-mailadressen beschikbaar gesteld voor opmerkingen en aanbevelingen, camera's uitgedeeld aan ambtenaren om vast te leggen wat ze mooi en lelijk vinden aan hun werkplek en debatten gehouden. In juni 2004 heeft de bevolking van Zaanstad zijn voorkeur kunnen uitspreken voor één van de drie schetsontwerpen voor de gevel van het stadhuis om richting te geven aan de uitstraling van het stadhuis. Het betrof de varianten stadhuis, stadsschuur en stadskantoor. Ruim 70% van de geldige stemmen ging naar de variant stadhuis. De typisch Zaanse combinatie van groene gevels met witte accenten, variatie in de verschillende bouwdelen en een gezellige sfeer bleken de voorkeur te hebben. Er werd echter ook veel kritiek geleverd. De ontwerpen werden te weinig vernieuwend gevonden, met te weinig allure, niet expressief genoeg. De daken waren niet steil genoeg en sommigen vonden het gebouw een flauwe vertaling of vergroting van het Zaanse huis.

Verdere ontwikkeling van de gevel

De uitkomst van de volksraadpleging en de geleverde kritiek en suggesties hebben de architect aan het denken gezet. Het bleek noodzakelijk te zijn op zoek te gaan naar de essentie van de typisch Zaanse gevels. De gevels die de Zaanstreek wereldberoemd hebben gemaakt.

De typisch Zaanse houten huizen bestaan in feite uit een vrij eenvoudige constructie waar een pronkgevel tegenaan is gezet. Het huis is functioneel en sober van opzet en in zijgevels bevinden zich daar ramen en deuren, waar dat vanuit de organisatie van de plattegrond logisch is. Een toiletruimte krijgt een klein raampje en de keuken een keukendeur. De zijgevel is informeel en wordt als het ware van binnen naar buiten ontworpen. Anders is het met de voorgevel. Deze is symmetrisch opgebouwd, gedecoreerd en formeel. Hier is het ontwerp van de gevel bepalend voor de indeling, niet de plattegrond. De gevel is van buiten naar binnen ontworpen. De gevel is vrij dun, niet meer dan een paar planken dik en heeft een andere vorm dan het daarachter liggende schuine dak. Wanneer een gevel ver boven het dak uitsteekt wordt deze met een stang aan het dak vastgezet.

Bij de vormgeving van de voorgevels hebben de Zaankanters zich laten inspireren door de architectuurstijlen die op dat moment in de mode waren. Met liefde en vakmanschap en de grote historie van houtbouw (niet in de minste plaats de scheepsbouw) werden voorbeelden uit Frankrijk en Italië of dichterbij, vanuit Amsterdam, vertaald naar een bijna platte, houten gevel.

In de traditie van de pronkgevel is er voor het stadhuis van Zaanstad gezocht naar hedendaagse internationale voorbeelden van architectonische hoogstandjes. Deze voorbeelden zijn vertaald naar een platte gevel met een reliëf dat past bij de uitstraling van de houtbouw. Uiteraard in Zaans groen met witte accenten, gebruik makend van een speciaal voor Inverdan samengesteld kleurenpalet.

Robert Venturi en de ’decorated shed’

In het boekje Learning form Las Vegas onderzoekt Robert Venturi de relatie tussen een gebouw en een 'sign', de boodschap of uitdrukking,  aan de hand van de stad Las Vegas. Gebouw en sign kunnen samenvallen: een gebouw waar donuts verkocht worden heeft de vorm van een donut, hotdogs verkoop je in een hotdog. Maar ze kunnen ook los van elkaar staan: een eenvoudig en functioneel gebouw met een groot billboard ernaast. Of een eenvoudig gebouw met een groot billboard erop. Dit laatste model duidt hij aan als de ’decorated shed’. De functie en de expressie van het gebouw zijn geheel van elkaar losgekoppeld. Nergens is de decorated shed zo letterlijk aanwezig als in het Zaanse huis. Het eerste voorbeeld van een dergelijke relatie tussen gevel en gebouw is waarschijnlijk de Santa Maria Novella in Florence. Leonis Baptiste Alberti ontwierp voor dit gebouw in de 15e eeuw een Renaissance gevel voor een Gotische basiliek.

3D tekening ontwerp Sjoerd Soeters

Piano

Soeters			     Herzog

Pei

Natalini

Soeters

Soeters					       Rossi

Soeters							   Spacelab

## Waarom is voor de bepaalde stramienmaten gekozen

De peilmaten 5300 mm, bovenkant begane grondvloer tot de bovenkant verdiepingsvloer voor de backoffice, is om de volgende redenen tot stand gekomen. De minimale doorrijhoogte voor bussen moet 4600mm hoog zijn. Voor de dikte van de verdiepingsvloer inclusief isolatie is 600 mm gerekend. 5300 mm min de vloerdikte van 600 mm is 4700 m, dit is gelijk aan onderkant plafond, dus er is nog 100mm aan ruimte over.

De peilmaten van de verdiepingen zijn 3500 mm en dit is als volgt bepaald. De vloeren zijn opgebouwd uit een kanaalplaatvloer 320 mm hoog met daarop een druklaag van 80 mm, afgewerkt met een cementdekvloer van 50mm. Deze hoogten bij elkaar opgeteld kom je op een totale vloerdikte van 450mm. De verdiepingshoogte is 3500 mm. De hoogte van een verblijfsgebied moet voor kantoorgebouwen  minimaal 2400 mm zijn. Wanneer je van 3500mm de vloerdikte 450 mm aftrekt kom je uit op 2950 mm. Als je er nu vanuit gaat dat een verlaagd plafond 400 mm van de hoogte inneemt dan kom je uit op een vrije hoogte van 2550 mm en dit voldoet aan het bouwbesluit. Om nog enigszins speling te houden zit er nog een marge in van 150 mm.

In de plattegrond van de backoffice is herhaaldelijk gekozen voor de stramienmaten 14400 mm en 5400 mm. Dit heeft alles te maken met de vrije indeelbaarheid van kantoorruimtes, een onderwerp waar ik hieronder dieper op in zal gaan.

# Kantoorinnovatie

Veel van de huidige kantoorgebouwen zijn nog steeds vormgegeven en in gebruik als cellen- of kamerkantoor. Dat wil zeggen een aaneenschakeling van kleinere ruimten die worden gebruikt door één of meerdere (maximaal drie) personen. In 2003 was naar schatting 85% van de nieuwe kantoren ingedeeld volgens het ‘cellenconcept’. Sommige bedrijven zijn tot de conclusie gekomen dat een cellenkantoor niet past bij hun bedrijfscultuur, dat het de communicatie en bereikbaarheid binnen de organisatie belemmert en dat een nieuw concept de productiviteit en het bedrijfsresultaat positief kan beïnvloeden. Ook speelt hierbij mee het inefficiënte ruimtegebruik en de inflexibele indeling, bijvoorbeeld bij personeelsveranderingen.

Wanneer je van medewerkers topprestaties verlangt, doe je er goed aan het werk optimaal te faciliteren en verstoringen en/of inefficiëntie zoveel mogelijk te vermijden. Door medewerkers de vrijheid te geven om, binnen vastgestelde kaders, te werken waar ze wensen, op het moment dat het hen uitkomt en op de wijze die zij zelf het prettigst vinden, mogen deze topprestaties verwacht worden.

Er zijn verschillende maatschappelijke, organisatorische, economische en technologische ontwikkelingen, die tot de hernieuwde bewustwording over de werkomgeving hebben geleid. Enkele die specifiek veel invloed hebben op de kantooromgeving zijn:

- Veranderende tijdsbesteding, zoals bijvoorbeeld het opnemen van tijd voor zorgverlof of sabbatical of parttime werken. Hierdoor staan werkplekken vaak leeg. Gelijkertijd is voor meer werknemers een werkplek nodig omdat meerdere mensen een gelijk aantal vacatures vervullen;

- flexibilisering werktijden. Men krijgt de mogelijkheid eerder te beginnen en langer door te gaan. De mogelijkheid bestaat om vier dagen negen uur te werken. De werkplek staat dan één dag per week leeg;

- stimulering van telewerken en e-werken om files te vermijden, zorg en werk te combineren of voor betere concentratie. Door de werkgever wordt geïnvesteerd in een werkplek thuis en staat een werkplek op kantoor op gezette tijden leeg;

- veranderende manier van werken en beoordeling van het werk. Er wordt meer op output gestuurd. Men is verantwoordelijk voor zijn eigen te leveren product; De manier waarop het eindresultaat wordt bereikt staat redelijk vrij. De indeling van het werk kan zelfstandiger worden bepaald. Ook wordt meer en meer in teams gewerkt en is kennisuitwisseling een belangrijke factor. De huisvesting moet de veranderde vraag om mogelijkheden voor samenwerking, verandering en communicatie ondersteunen;

- toename informatie en communicatie technologie (mobiel bellen, e-mail, elektronische agenda’s. Internet,

- tot slot is er meer bewustwording dat verschillende soorten werkzaamheden om specifieke eisen aan de werkplek vragen

Inefficiënt gebruik van huisvesting  drijven de exploitatiekosten onnodig hoger op. Bezettingsgraadmetingen wijzen uit dat de gemiddelde bezetting van de werkplek laag is. De beschreven ontwikkelingen leiden ertoe dat steeds meer bedrijven vragenstellen met betrekking tot de organisatie in combinatie met de huisvesting. Onderstaand wordt een aantal van deze vragen uiteen gezet:

- het exploiteren van huisvesting is kostbaar, aanwezigheid en bezettingsgraad zijn laag. Bestaat er een situatie waarin exploitatiekosten omlaag kunnen en bezettingsgraad van de werkplekken omhoog?

- de organisatie wijzigt continu. Kan de huisvesting dit opvangen zonder ingrijpende, kostbare en werkverstorende verbouwingen?

- de inhoud en plaats van het werk wijzigen. Welke gevolgen heeft dit organisatorische, voor de werkplek en de huisvesting? Hoe kan ik hierop het best anticiperen als ondernemer?

De oplossing is veelal te vinden in het toepassen van andere kantoorconcepten voor een deel van of voor de gehele organisatie.

Evaluatiegegevens

In onderzoek van het CfPB zijn positieve en negatieve aspecten van een nieuw kantoorconcept geïnventariseerd. Als positieve aspecten werden het meest genoemd:

- meer en betere communicatie met collega’s. Meer spontane ontmoetingen leiden tot een frequentere interactie tussen mensen. Informatie wordt spontaan en op informele wijze overgebracht. Hierdoor wordt ook de betrokkenheid met collega’s vergroot;

- mooie en inspirerende werkomgeving. Wordt in deze positief beoordeelde werkomgeving het clean-desk-pricipe goed toegepast, zal de uitstraling van de werkomgeving professioneler zijn;

- keuzevrijheid in werkplek en werkwijze. De werkplek wordt gekozen op basis van de uit te voeren werkzaamheden. Zo wordt voor het moment de meest optimale werkplek gebruikt;

- goede ondersteunende diensten;

- transparantie en openheid. Men ziet beter waar een ander mee bezig is. Er komt meer begrip voor elkaars werk. Dit wordt overigens ook veroorzaakt door de verbeterde communicatie.

Meest genoemde negatieve aspecten zijn:

- geluidsoverlast en problemen met concentratie. Dit kan worden veroorzaakt door een verkeerd gebruik van de werkplekken, verkeerde uitvoering van werkplekken en/of een verkeerd toegepaste

verhouding van verschillende typen werkplekken. Het implementatieproces speelt een grote rol in het gebruik van de werkplekken en de acceptatie van het concept;

- gebrekkige ondersteunende diensten. Als dit tijdens de implementatie niet goed wordt uitgevoerd, drukt dat extra zwaar op de beleving. Het is voor de werknemer al intensief genoeg om over te stappen op de nieuwe manier van werken;

- kille en onpersoonlijke werkomgeving. In de traditionele situatie had men de mogelijkheid de werkplek persoonlijk te maken met foto’s, et cetera. Op het moment dat deze persoonlijk invulling niet meer mogelijk is, moet de huisvesting in zijn totaal aansprekend zijn.

De ervaring leert dat positieve en negatieve beleving van het kantoorconcept vooral samenhangt met de uitvoering van het project en het implementatieproces. Het is belangrijk om aandacht aan de verandering en de betrokken personen te schenken. Het bieden van een mogelijkheid tot reageren en nazorg zijn erg belangrijk.

Faal- en succesfactoren

Om een voor de organisatie nieuw kantoorconcept te laten slagen, is de voorwaarde dat:

- er heldere en duidelijke doelstellingen zijn geformuleerd;

- de organisatie en haar werkprocessen zijn geanalyseerd;

- er gebruik wordt gemaakt van actieve gebruikersparticipatie en een actieve ‘trekkker’;

- het management duidelijk achter de beslissing staat en hier ook een voorbeeldfunctie in vervuld;

- het kantoorconcept en de werkplek het bedrijfsproces optimaliseert;

- het ontwikkel- en implementatieproces zorgvuldig wordt uitgevoerd;

- vooral direct na de invoering van het nieuwe concept de techniek goed werkt;

het bedrijfsproces in relatie tot de huisvesting periodiek wordt getoetst, geëvalueerd en, indien nodig, bijgestuurd.

De werkplek geschikt voor iedereen

In een innovatief kantoor moet het voor iedere medewerker mogelijk zijn op elke plek te werken, dus op iedere werkplek moet data en telefonie beschikbaar zijn die persoonsónafhankelijk is. ICT moet dit mogelijk maken. Daarnaast moeten maatregelen worden getroffen waardoor men goed bereikbaar is voor collega’s en externen. Te denken valt onder andere aan het gebruik van een elektronische agenda zodat voor iedere collega inzichtelijk is of iemand al dan niet in het pand mag worden verwacht. Een passend telefoonsysteem en -protocol maakt mensen bereikbaar in de zin dat mensen aanspreekbaar zijn of dat berichten achtergelaten kunnen worden (voicemail/e-mail).

Bureaus en stoelen moeten makkelijk verstelbaar zijn. Iedereen moet de werkplek naar eigen inzicht kunnen instellen. Zo kan iedereen op iedere plek werken.

Digitaal archiveren en informeren

Als mensen geen vaste werkplek hebben, is de dossierkast ook niet altijd binnen handbereik. Een eerste stap die moet worden genomen, is het centraliseren van het werk- en afdelings- of dynamisch archief. Vervolgens kan het archief desgewenst worden gedigitaliseerd. Zo kan vanaf iedere werkplek het archief worden geraadpleegd. Belangrijk hierin is het vooraf aanmaken van een duidelijke structuur.

Met het digitaliseren van het archief worden meerdere doelen bereikt:

- meer gestructureerd werken, snellere bereikbaarheid van kennis en informatie voor iedereen;

- minder kasten en ruimte voor opslag.

Het verminderen van het papierenarchief, het inrichten van een digitaal archief en het ontwikkelen van de daarbij behorende werkwijze is een project op zich waar ruim de tijd voor moet worden genomen. De organisatie moet bepalen aan welke vertrouwelijkheid en veiligheidseisen de toegankelijkheid moet voldoen.

Intranet kan een bijdrage leveren aan de informatie voorziening. Waar de werknemer zich ook bevindt, hij of zij kan zich altijd op de hoogte stellen via dit medium.

# Stadhuis Zaanstad

Kantoorinnovatie in het stadhuis van Zaanstad heeft men willen bereiken door de stramienmaten in de plattegrond van het gebouw zo efficiënt mogelijk te verdelen. In het stadhuis bestaat de backoffice uit vijf kantoorvleugels die allen 14400 mm breed zijn en in de diepte opgedeeld zijn in stukken van

5400 mm.

De kantoorvleugels zijn zo ontworpen dat rekening is gehouden met de brandvoorschriften. 1 vleugel plus de verkeersruimte is ontworpen als een rookcompartiment en mag maximaal 450 m2 zijn, hieraan wordt voldaan. 2 vleugels plus een verkeersruimte is berekend als een brandcompartiment en mag maximaal 1000 m2 zijn, ook hieraan wordt voldaan.

De maten 14400 mm en 5400 mm zijn de meest efficiënte maten volgens TNO wanneer je rekening houdt met de ARBO-wet en het Bouwbesluit bij vrije indeelbaarheid van kantoren.

Binnen deze stramienmaten is men in het stadhuis uitgegaan van 4 verschillende indelingsmogelijkheden.

1) 5400-1800-7200

De kamer met de afmeting 5400 mm bij 5400 mm is een werkkamer voor twee personen

Het gangpad heeft de afmeting 1800 mm, omdat dit de noodzakelijke breedte is voor een vluchtweg bij het uitbreken van brand.

De kamer met de afmeting 7200 mm bij 5400 mm is een werkkamer voor drie personen

2) 3600-7200-3600

De kamer met de afmeting 3600 mm bij 3600 mm is een werkkamer voor 1 persoon.

Het middenstuk van 7200 mm breed is een overlegruimte.

3) open

De ruimte is ingericht met bureaus die dienen als vaste werkplek.

4) open

De ruimte is ingericht met bureaus die dienen als vrije werkplek.

1.			          2.                                   3.		     	      4.

Het toepassen van de stramienmaat 5400 mm heeft als voordeel dat je het kunt opdelen in drie gelijke stukken van 1800 mm, het middelste stuk kun je dan reserveren voor een raam. De maat 5400 mm gedeeld door 600 mm geeft het getal 9, dit ronde getal geeft de mogelijkheid om je plafondsysteem met de wanden te laten stroken. Dit is belangrijk bij vrije indeelbaarheid in verband met geluidsoverdracht boven het plafond

## De vrije indeelbaarheid van de ruimte heeft als bijkomend voordeel dat de daglichttoetreding wordt bepaald over het hele gebied. Dit kan handig zijn wanneer in een ruimte net iets te weinig daglicht toetreedt.

## Onderzoek naar draagstructuren

Toetsen aan bouwsnelheid, materieelkosten, materiaalkosten, sterkte.

De in een richting spannende draagconstructies bestaan uit vloer- of dakelementen die in een richting spannen en in een richting de belasting afdragen. Loodrecht op de overspanning worden de vloer of dakelementen lijnvormig ondersteunt door wanden of door balken en kolommen.

De platen kunnen worden ondersteund met wanden of met kolommen. Voor een rechthoekig gebouw met in een richting spannende platen kunnen we de volgende skeletvorm onderscheiden:

1) kolomskelet met dwarsbalken;

2) kolomskelet met langsbalken;

3) skelet met dwarswanden;

4) skelet met langswanden.

Bij het Stadhuis Zaanstad komen twee van de vier skeletvormen in aanmerking en dat zijn het kolomskelet met langsbalken en het skelet met langswanden.

De balken/ wanden spannen in de langsrichting en de dak- en vloerplaten spannen in de dwarsrichting. De constructie met langsbalken of langswanden heeft als voordeel dat de leidingen evenwijdig aan de langsrichting geen balken of wanden passeren.

1) Kolomskelet met langsbalken:

a) Staalkolom/ligger: kanaalplaatvloer/ staalplaatvloer

Bouwen in staal betekent snel en licht bouwen en wordt veel toegepast in de hoogbouw utiliteitsbouw: kantoren.

# Uitvoering

Uitgaande van veelal standaardprofielen die zijn samengesteld tot kolommen en liggers wordt het skelet ofwel gelast of gebout. Daarna volgen de geprefabriceerde vloeren. Bijzondere vormen zijn stalen ruimtevakwerken en spanten die respectievelijk voor grote overspanningen en dakconstructies worden gebruikt.

Voordelen:

- zeer snelle bouwtijd;

- flexibiliteit in gebruik, uitvoering en wijziging;

- grote overspanningen, met relatief kleine afmetingen;

- gering gewicht;

- grote mate van hergebruik materiaal en elementen.

Nadelen

In verband met het snel bezwijken zijn afhankelijk van de eisen brandbeschermende maatregelen noodzakelijk.

Daarnaast is staal onderhoudsgevoelig door het gevaar van corrosie. Ook hier is speciale aandacht nodig voor de bescherming en blijvende behandeling van de constructieonderdelen.

Staal is erg gevoelig voor temperatuurwisselingen zodat hiermee in de detaillering rekening dient te worden gehouden.

Door de kolomskeletvorm zijn aanvullende voorzieningen noodzakelijk voor horizontale scheidende functies.

De staalprijs is hoog in vergelijking met beton, maar door de lichtere constructie kan weer bezuinigd worden op de fundering.

b) Betonkolom/ ligger: kanaalplaatvloer/ breedplaatvloer

Omdat bij verdiepingbouw en hoogbouw veruit de meeste vloeren in beton worden uitgevoerd, is het veelal voor de hand liggend ook de kolommen in beton uit te voeren en ook dezelfde producent te laten maken. Voor de fabricage zijn er twee mogelijkheden: ofwel geprefabriceerd aanleveren en monteren op de bouwplaats. Ofwel (gezamenlijk) met de vloeren ter plaatse storten (in situ). Door deze twee mogelijkheden en door de variaties in bekistingen is een zeer uitgebreid scala aan voorkomende kolommen en liggers waaruit kan worden gekozen.

# Uitvoering

De uitvoering kan geschieden op twee manieren:

- in situ met behulp van speciale of standaardbekistingen;

- prefab aangeleverd en gemonteerd in de bouw.

Liggers en vloeren kunnen eveneens zowel in situ of geprefabriceerd zijn, hoewel het voor de hand ligt een keuze hieruit zo consequent mogelijk te hanteren.

Voordelen:

- flexibiliteit in gebruik;

- grote overspanningen mogelijk;

- hoge thermische massa van de betonnen vloeren;

- bij prefab: snelle bouwtijd

- onderhoudsongevoelig.

Nadelen:

- grote constructieve afmetingen, groot eigen gewicht;

- niet flexibel in uitvoering en bij wijzigingen veel voorbereiding;

- koudebrug bij plaatsing in de gevel;

- aanvullende voorzieningen noodzakelijk voor horizontale scheidende functies.

2)Skelet met langswanden:

a) Kalkzandsteen in combinatie met een kanaalplaatvloer

Uitvoering is afhankelijk van de grote van de kalkzandsteenblokken

Voordelen:

- flexibiliteit;

- snelle bouwtijd;

- ook geschikt voor kleinschalige bouw;

- goede bouwfysische eigenschappen.

Nadelen:

Wanneer voor het buitenwerk vanuit esthetisch en onderhoudstechnisch oogpunt baksteen wordt gekozen, ontstaat een probleem door de toepassing van twee materialen in dezelfde constructie; het zogenoemde bonte bouwen, met de gesignaleerde problemen van ongelijke werking.

b) Prefab betonelement in combinatie met een kanaalplaatvloer

In de utiliteitsbouw wordt sinds jaar en dag het kolommenskelet met zijn maximale flexibiliteit voor de plattegrond toegepast. Voor een steeds groter wordend aantal kantoortypen is de keuze voor een zuiver kolomskelet echter achterhaald. Doordat met name de lineair opgebouwde gang- en cellenkantoren een vaste dieptemaat van 10 a 15 meter kennen, is hiervoor een bouwmethode geïntroduceerd die het toch al aanwezige vaste, binnenspouwblad dragend uitvoert. Extra gevelkolommen worden zo gemeden en de binnenafwerking aan de gevel kan eenvoudiger zijn.

Uitvoering:

Deze bouwmethode kent vloerdragende prefab betonnen gevelelementen die onderling worden verankerd en vervolgens veelal kanaalplaatvloeren dragen.

Het is daarnaast mogelijk de klimaatscheidende functie in de gevelelementen verder te integreren door de toepassing van sandwichelementen die niet alleen binnenspouwblad maar ook isolatie en gevelafwerking herbergen.

Voordelen:

- zeer snelle bouwtijd;

- materiaaleconomie door integratie van dragen en scheiden;

- stabiliteitsfunctie in de langsrichting verzorgd door onderlinge koppeling van de gevelelementen.

Nadelen:

- beperkte flexebiliteit door starre gevelindeling;

- beperkte materiaalkeuze bij toepassing van volledig geintegreerde gevel;

- lange en gedegen voorbereidingstijd.

c) Gietbouw/ tunnelbouw

Deze bouwmethode wordt ook veelal toegepast in de hoogbouw.

Uitvoering

De gietbouwmethoden voor utiliteitsbouw kunnen naar bekistingmethodiek worden onderscheiden in drie soorten:

- wand- en tafelbekisting, met afzonderlijke bekistingen voor wand en vloer;

- wandbekisting met breedplaatvloeren, waarbij gestorte betonwanden worden gecombineerd met

- prefab breedplaatvloeren;

- tunnelbekisting, waarbij zowel wand en vloer in een arbeidsgang volledig ter plaatse worden gestort.

Voordelen:

- arbeidseconomie en bouwsnelheid, doordat het casco snel en volledig gemechaniseerd wordt opgetrokken;

- materiaaleconomie, doordat de woningscheiding direct is ingevuld.

Nadelen:

Inherent aan schijvenstructuren is dat de stabiliteit loodrecht op de schijven niet vanzelf is gewaarborgd. Hiervoor zullen aanvullende voorzieningen dienen te worden getroffen. Daarnaast vraagt de bouwmethode veel coördinatie en voorbereiding en is er van flexibiliteit in de uitvoering en zeker in hergebruik geen sprake.

# Keuze van het systeem

Bij het stadhuis in Zaandam is gekozen voor een kolommenstructuur met langsbalken met daarop een kanaalplaatvloer.

Voor de langsbalken is gekozen, zodat de leidingen geen balken hoeven te passeren, dit scheelt in het maken van sparingen en anders in de hoogte van het verlaagd plafond.

Voor de kolommenstructuur is gekozen, omdat het gewicht van de constructie niet te zwaar moet worden in verband met het onderliggende busstation waar grote overspanningen gehaald moeten worden voor het busverkeer. Ook is het vanuit esthetisch oogpunt de bedoeling dat de constructie niet op te zware kolommen komt te staan, dit om de transparantie van het busstation te bevorderen.

Voor de kanaalplaatvloer is gekozen, omdat voor het plaatsen van een kanaalplaat weinig arbeidskrachten nodig zijn. Er is weinig opslag voor nodig en het heeft een hoge bouwsnelheid, dit scheelt enorm in de bouwkosten.. Daarom lijkt het mij ook voordelig om nu voor een prefab betonnen ligger te kiezen, zodat de hoge bouwsnelheid gehaald kan worden. De keuze van het materiaal van de balken en de kolommen en prefab beton  of in situ, is voornamelijk afhankelijk van de prijs. De verschillende prijzen zullen hieronder verduidelijkt worden en aan de hand daarvan zal een constructie worden gekozen.

Begroting

|  | aantal | eenheid | kosten eenheid | prijs sub. element | prijs element |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Alternatief 1 (staal onder vloer) | 315 | kg |  |  |  |
| Stalen kolom HE300A (S235) 90kg/m | 616 | kg | € 1,75 | € 551,25 |  |
| Stalen ligger HE360A (S235) 114kg/m | 4,2 | m2 | € 1,75 | € 1.077,30 |  |
| Brandwerende bescherming kolom | 5,4 | m2 | € 70,00 | € 294,00 |  |
| Brandwerende bescherming ligger |  |  | € 70,00 | € 378,00 |  |
|  |  |  |  |  | € 2.300,55 |
| Alternatief 2 (staal geintegreerde liggers) |  |  |  |  |  |
| Stalen kolom HE300A (S235) 90kg/m | 315 | kg | € 1,75 | € 551,25 |  |
| Stalen ligger HE360A (S235) 114kg/m | 508 | kg | € 2,50 | € 1.269,00 |  |
| Brandwerende bescherming kolom | 4,2 | m2 | € 70,00 | € 294,00 |  |
| Brandwerende bescherming ligger | 3,9 | m2 | € 70,00 | € 272,16 |  |
|  |  |  |  |  | € 2386,41 |
| Alternatief 3 (prefab beton) |  |  |  |  |  |
| Prefab kolom 350x350 + nok (80kg/m3) | 1 | st | € 500,00 | € 500,00 |  |
| Prefab balk 750x350 + nok (105kg/m3) | 1 | st | € 1.500,00 | € 1.500,00 |  |
| Meerkosten vakwerkspant tgv massa constructie | 1 | st | € 125,00 | € 125,00 |  |
|  |  |  |  |  | € 2.125,00 |
| Alternatief 4 (staalkolommen + geintegreerde ligger) |  |  |  |  |  |
| K300x300x7,1 +B35 W0 = 2,5% | 1 | st | € 750,00 | € 750,00 |  |
| Stalen ligger HQ320x5/20x290/10x415 (S355) 86kg/m | 464 | kg | € 2,50 | € 1.161,00 |  |
| Brandwerende bescherming ligger | 3,9 | m2 | € 70,00 | € 272,16 |  |
|  |  |  |  |  | € 2.183,16 |

Alternatief 1 (staal onder vloer)

Alternatief 2 (staal geïntegreerde ligger)

Alternatief 3 (prefab beton)

Alternatief 4 (staalbetonkolommen + geintegreerde ligger )

Alternatief 3 is zoals hierboven is uitgerekend de goedkoopste oplossing en zal daarom worden toegepast als draagstructuur in de frontoffice en in de backoffice.

Onderzoek naar gevelsystemen

## De bouwfysische eigenschappen waar de gevel aan moet voldoen

Warmte

De energieprestatiecoëfficient van het totale gebouw mag maximaal 1,5 zijn.

De warmteweerstand van de uitwendige scheidingsconstructie moet minimaal 2,5 m²·K/W zijn.

Geluid

Bij geluid van buiten is bij dit gebouw de eis voor het maximale geluidsniveau binnen 40 DB, dit is hier niet zo eenvoudig haalbaar, omdat rekening moet worden gehouden met wegverkeer of railverkeer dat een geluiddrukniveau van 76 DB produceert

De nagalm mag in een verblijfsruimte maximaal 2 seconden bedragen.

Brand

Brandwerendheid bij branddoorslag en brandoverslag moet minimaal 60 minuten zijn.

De hoofddraagconstructie moet 90 min brandwerend zijn, maar wanneer je kunt aantonen dat de kans tot het ontstaan van brand in het kantoorgebouw erg klein is dan mag worden volstaan met een brandwerendheid van 60 min. Dit moet je kunnen aantonen bij de brandweer, bijvoorbeeld door een sprinklerinstallatie toe te passen.

# De gevelsystemen die in aanmerking komen bij gekozen constructie

# Na de constructie in combinatie met de toleranties in het ontwerp van de gevel bepaald te hebben zijn we op zoek gegaan naar gevelsystemen die hiervoor in aanmerking zouden komen.

Hiervoor bleken twee systemen het meest geschikt, namelijk de gevelsluitende elementen en de staalframebouwwand. Deze twee wanden ben ik gaan onderzoeken en mijn bevindingen heb ik hieronder omschreven.

# Gevelsluitende elementen

Gevelsluitende elementen hoeven vrijwel geen verticale belastingen op te nemen. Ze moeten dusdanig zijn geconstrueerd, dat de horizontale belastingen via verankeringen naar de hoofddraagconstructie worden afgevoerd.

De opbouw van een gevelsluitend element is van binnen naar buiten:

- voor de binnenafwerking gebruikt men in het algemeen gipskartonplaat, en daarnaast ook wel gipsvezelplaat of cementgebonden vezelplaat;

- omdat gipskartonplaat minder goed bestand is tegen schokbelastingen, wordt eronder een 9 mm dikke plaat triplex of OSB aangebracht;

- onder deze beplating komt, aan de binnenzijde van het frame, een dampremmende folie;

- de afmetingen en de hart-op-hartafstanden van de stijlen kunnen variëren, al naar gelang de indeling van het element, de bekleding en de belasting. In de woningbouw is een gebruikelijke hart-op-hartafstand van de stijlen 600 mm. In de utiliteitsbouw komen ook stijlafstanden van 400 en 500 mm voor. De gangbaarste afmetingen zijn 40 x 96 mm, 38 x 120 en 38 x 140 mm;

- de ruimte tussen de stijlen kan naar wens geheel of gedeeltelijk worden gevuld met isolatiemateriaal. De gebruikelijke dikten van het isolatiemateriaal zijn 100, 120 en 140 mm;

- aan de buitenzijde (spouwzijde) komt een dampdoorlatende folie;

- valt de keuze op een buitenbekleding van hout, dan brengt men in de spouw, die minimaal 28 mm diep moet zijn, een regelwerk aan, waarop de buitenbekleding wordt bevestigd. Voorbeelden van buitenbekleding zijn:

- houten beschietingen van rabatdelen, schroten, plaatmaterialen, pleisterwerk of metselwerk;

bij toepassing van een gemetseld buitenspouwblad moet dit aan de stijlen worden verankerd. De spouwbreedte moet dan i.v.m. voldoende ventilatie in de spouw, minimaal 38 mm bedragen.

Constructief moeten gevelsluitende elementen voldoen aan sterkte- en stijfheideisen. Met name de afmetingen van het stijl- en regelwerk in het dichte gedeelte zijn belangrijk. In het algemeen treden geen verticale belastingen op. Het element is tussen de ondersteuningen - boven, onder, links en rechts - zelfdragend.

De stijlen voeren de horizontale belastingen, gewoonlijk afkomstig van de wind, af naar de boven- en onderregel, die op hun beurt verankerd zijn aan de draagconstructie. Voor de tussenstijlen in het dichte gedeelte kan men voor de windbelasting de belasting op één veld (het gedeelte tussen twee stijlen) aanhouden. Voor de stijlen en regels waaraan kozijnen zijn bevestigd, zal men de verdeling van de windbelasting nauwkeuriger moeten bepalen. Gewoonlijk is de stijfheid (vervorming) maatgevend.

Als een stijl naast een kozijn niet voldoende is, is een dubbele stijl noodzakelijk.

In de gevallen waarin het element ook verticaal wordt belast, moet men de knik stijlen controleren op knik. Knik is te voorkomen door een goede bevestiging van de beplating aan de stijlen, waardoor deze worden gesteund.

Voordelen:

- fabrieksmatige productie onder gunstige arbeidsomstandigheden, wat het werken in weer en wind op de bouwplaats beperkt;

- een kortere bouwtijd dan met traditionele gevels, waardoor de bouw snel dicht is;

- eenvoudige montage;

- geen afval op de bouwplaats dat moet worden afgevoerd;

- een constante hoge kwaliteit en maatvastheid;

- ook zonder gebruik van kit of schuim is een goede kierdichting te realiseren;

- met weinig energie gemaakt van duurzame materialen;

- demontabele opbouw die van belang is in verband met latere sloop en hergebruik;

- grote ontwerpmogelijkheid voor de architect;

- een hoge thermische isolatie hetgeen leidt tot mindere stookkosten;

- een hoge akoestische isolatiewaarde;

- deur- en raamkozijnen zijn volledig afgewerkt, beglaasd en gemonteerd mee te leveren;

- de keuze voor de buitenschil blijft vrij.

Nadelen:

- met een snelle brandvoortplanting moet rekening gehouden worden;

- het kan een beperkte kracht opnemen;

Staalframebouwwand

De staalprofielen worden via schroeven of clinchen (drukvoegen) onderling bevestigd. De platen worden op de stijlen geschroefd of genageld met behulp van persluchtapparaten. De h.o.h.- afstanden van de C-profielen is verschillend en wordt bepaald door de statische berekeningen en door de afmetingen van de platen. Een praktisch en veel voorkomende h.o.h.-afstand is 600 mm, gebaseerd op een plaatbreedte van 1200 mm. Bij grotere staaldiktes van 1 tot en met 4 mm en sterke platen zijn h.o.h.- afstanden tot 1200 mm mogelijk, afhankelijk van de belasting en doorbuigingseisen. De h.o.h.-afstand van de stijlen is eigenlijk ondergeschikt aan het ontwerp van de gevel. Het is gunstig als de sparingen in wandelementen zijn afgestemd op de h.o.h.-afstand van de stijlen. Dan hoeft de stijlverdeling niet doorbroken te worden. Grotere sparingen in dragende wand- en vloerelementen kunnen worden overspannen met dikkere of met in elkaar geschoven staalprofielen.

Voordelen staalframebouw:

Het is sterker dan houtskeletbouw dus er kunnen ook meer horizontale krachten worden opgenomen wat weer positief werkt bij het opnemen van windkracht. Daarom zijn de voorgevels van de backoffice van staal, omdat ze soms een stuk buiten de constructie uitsteken.

Nadelen staalframebouw:

- in vergelijking met houtskeletbouw is het een duurder product;

- maattoleranties in de constructie kunnen moeilijk worden opgelost.

De keuze van de gevelopbouw

De kantoorvleugels, de backoffice, bestaan uit voorgevels en zijgevels. De elementen die worden toegepast zullen voor de constructie langs worden bevestigd om koudebruggen te voorkomen. De voorgevels bestaan uit een open ruimte van ongeveer 14400 mm breed en een verdiepingshoogte van 3500mm. Ook steken de voorgevels op sommige plaatsen voorbij de zijgevel. Het opvullen van grote ruimten en het uitsteken van de constructie kan beter opgevangen worden door staalframebouw elementen dan door houtskeletbouwelementen. Met staalframebouwwanden kunnen grotere krachten worden opgenomen en met deze krachten bedoel ik hier voornamelijk de windbelasting.

De zijgevels daarentegen hebben een kolomstructuur om de 5400 mm waartegen de elementen kunnen worden bevestigd. Hier hoeft minder rekening gehouden te worden met de windbelasting. De houtskeletbouwwanden kunnen hier beter worden toegepast, omdat ze voordeliger zijn en DUBO vriendelijker dan staalframebouw.

De opbouw van de gevelsluitende elementen in de zijgevel en in alle gevels van de frontoffice is van binnen naar buiten als volgt:

- een 18 mm dikke multiplexplaat om zo extra stijfheid te creëren;

- de hart-op-hartafstand van de stijlen is 400 mm. De afmetingen van het stijl-en regelwerk zijn 38 x 165 mm in verband met extra sterkte;

- de ruimte tussen de stijlen wordt opgevuld met isolatiemateriaal met een dikte van 165 mm om zo en Rc waarde van 3,5 m²·K/W te halen;

- aan de buitenzijde komt een waterkerende damdoorlatende folie, om de constructie van buiten naar binnen droog te houden en de damp in de constructie de mogelijkheid te geven de constructie te verlaten;

- een regelwerk/ luchtspouw van 25 mm;

- een vezelcementplaat 10 mm.

De geluidisolatie van de gevel is 31db en de brandoverslag is 44 minuten.

De opbouw van de staalframebouwelementen in de voorgevels van de backoffice van binnen naar buiten is als volgt:

- twee 12,5 mm dikke gipskartonplaten in verband bij brandwerendheid;

- staalframebouw 100 mm, sterkte;

- de ruimte tussen de stijlen wordt opgevuld met isolatie van 100 mm;

- koudebrug onderbreking 28 mm, in verband met isolatie;

- stijl- en regelwerk/ luchtspouw 25 mm;

- vezelcementplaat 10 mm;

De geluidsisolatie van de gevel is 30db en de brandoverslag is minder dan 40 minuten.

De eis voor geluidsniveau net achter de gevel mag niet meer dan 40 db bedragen, aangezien dat er wordt gerekend met een geluidsniveau buiten van 80 db voldoen beiden gevels niet. Namelijk 80 min 31 is 49 db en 80 min 30 db is 50 db.

Omdat beide gevels en de gevels van de frontoffice niet voldoen aan de eis voor geluidsisolatie zal er net achter de gevels een metal stud wand 100 mm dik worden geplaatst, die er voor zorgt dat het gewenste geluidsniveau binnen wel wordt gehaald.

De opbouw van deze metal stud wand is als volgt:

- twee 12,5 mm dikke gipskartonplaten;

- C-profiel met daartussen 75 mm isolatie.

De eis van brandoverslag is minimaal 60 minuten. Bij de gevelsluitende elementen halen 44 minuten en bij de staalframebouwwand is dit 40 minuten.

Beide gevels voldoen hier dus ook niet aan de norm en dit wordt opgelost door de hoogte van de vloer plus de borstwering  samen minimaal 800 mm te maken. Met als doel dat het vuur een grotere weg moet afleggen voordat het overslaat.

De frontoffice ontwerpuitgangspunten van Rogier Tijnagel

De laatste tijd hoor ik vaak de discussie dat de politiek te ver van de burgers staat. Aangezien ik een alternatief ontwerp voor de frontoffice van het stadhuis, leek het mij interessant om dit onderwerp te nemen als basis van mijn visie. De politiek als het ware weer terug naar de straat te brengen. Het is bij het stadhuis voor de gemeente Zaanstad extra van belang, omdat de meerderheid van de burgerij in 1974 tegen het samenvoegen van de 7 gemeenten tot een gemeente Zaanstad was. Het gevoel dat er  niet naar hen geluisterd word leeft daar al langer.

In de klassieke oudheid werden filosofische- en politieke discussies gewoon op straat beoefend. De discussiërende kwamen bijeen in de stoa, een overdekte zuilenhal gelegen aan de agora. De agora vormde het centrum van de stad en bestond uit een plein met daaromheen bestuursgebouwen, tempels, een theater en winkels.

Dit oude basisprincipe vind ik een goed uitgangspunt voor mijn visie en ik heb dit verwerkt in een nieuw ontwerp van het stadhuisplein (de agora) met een bijbehorende stoa in de frontoffice.

Ik heb een zuilengang in de frontoffice van het stadhuis ontworpen om een overgangsgebied tussen politiek en burger te creëren, een overdekte plek te maken voor discussies en om de mensen te begeleiden naar de entree van het stadhuis. Deze zuilengang heeft echter ook nog een andere functie.

De architecten van de aangrenzende bebouwingen, zowel links als rechts van het stadhuis, hebben laten weten veel waarde te hechten aan een arcade voor de winkelgebouwen, om zo droog te kunnen winkelen. Deze arcade heb ik doorgezet in de frontoffice door middel van een zuilengang om zo ook droog het stadhuis te kunnen bereiken.

Rechts van de buiging begint een waterpartij die de binnenstad inloopt, aangezien er hier veel verkeer wordt verwacht verbreed ik de straat iets, zonder dat het een ongezellige brede straat wordt. Dit heb ik gedaan door in laag 2 van de rechter vleugel een onderdoorgang te creëren en de rechtervleugel in zijn geheel iets in te korten om zo een gelijkmatige verdeling van de kolommen tot stand te brengen, dit was mogelijk binnen het programma van eisen.

Het stadhuisplein heb ik ook vergeleken met andere pleinen, in het bijzonder die van Florence, dit had meerdere redenen:

- Het principe van een facade, het Zaanse huis, Santa Maria Novella ;

- het stadhuisplein in Florence wordt begeleidt door een stoa;

- de aangrenzende bebouwing rechts van de rechtervleugel is een soort Ponte Veccio.

Het stadhuis te Florence met een zuilenhal en met op de achtergrond een zuilengang.

De Ponte Veccio te Florence

Zowel bij het stadhuisplein van Florence als bij het stadhuisplein Zaandam heb ik verhouding van de bebouwing aan het plein vergeleken met de oppervlakte van het plein. Dit heb ik gedaan door de hoogte van de bebouwing rondom het plein te projecteren op het plein. Ik kwam tot de conclusie dat het stadhuisplein Zaandam een erg hoge bebouwing had in relatie tot het plein.

Stadhuisplein, Florence

Stadhuisplein, Zaanstad

Stadhuisplein, Zaanstad

De bezonning is daardoor niet optimaal, maar naar het zuiden toe is een langgerekte opening waar de zon het stadhuis goed kan bereiken. Tegenover het stadhuis (zuid-oosten) staat een hotel waarvan de eigenaar waarschijnlijk mee gaat doen met de nieuwbouwplannen. Ik vind dit echter een vereiste om het volume van het hotel zo aan te kunnen passen dat de zon het plein kan bereiken.

Men moet wel rekening houden dat het hotel een afbakenende functie heeft en het plein gezellig maakt. Mijn idee is om de kop van het hotel 3 bouwlagen hoog te maken en het langzaam of stapsgewijs op te laten lopen naar het zuiden. De zon kan er op die manier overheen. Het zorgt voor een overgang tussen de bebouwing op de brug  en het kantoor gelegen ten zuiden van het hotel. En de afbakenende functie is hiermee niet verloren gegaan.

De gevels van de backoffice hebben een moderne façade, want de gevel en de vorm verwijst naar een huis met een gevel geïnspireerd op moderne architectuur, maar is een kantoor. De gevels van zowel de linker als de rechter vleugel van de frontoffice hebben een traditioneel gevelbeeld met daarachter de functie die je er ook verwacht, namelijk een kantoor en een stadhuis. De hoofdingang is van glas, hiermee verwijzend naar de noodzakelijke transparantie ten opzichte van de burger. De toren met daarin de trouwzaal is gesymboliseerd met twee trouwringen op het dak en een grote trouwring die om het gebouw heen zit, net als een ring om je vinger. De rabbatdelen op de toren zijn om en om licht- en donkerblauw van kleur, dit om de eenwording nog eens extra te symboliseren. De rabbatdelen zijn cfk hout en gekleurd door middel van verf op waterbasis, hiermee verwijzend naar de 21e eeuw. Deze gevel is dus het tegenovergestelde van een façade, er wordt zelfs extra benadrukt wat de functie van het gebouw is.

Op het balkon van de raadzaal komt een lichtkrant met led lampen.Deze lichtkrant zal aangeven waar er op dat moment over vergaderd wordt, zodat de burger gewoon binnen kan lopen op het moment dat hij of zij het interessant vind. Hiervoor zijn twee grote publieke tribunes gereserveerd, die veel mensen de mogelijkheid geven om het debat te kunnen volgen. Dit geeft het gevoel van openheid

Het is daarom een bewuste keuze om de zuilen niet door te zetten in de hoofdentree, om zo een optimale transparantie te creëren.

De ruimte creëren voor deze zuilengang was niet zo’n eenvoudige zaak aangezien de ruimte voor het verplaatsen van de liftschacht en een dubbele trap met bordes beperkt was. In het plattegrond laag 3, 4 wilde ik niet dat de liftschacht midden in de ruimte zou komen te staan. In plattegrond laag 0 kon de schacht niet veel verplaatst worden, omdat het gebouw daar niet te veel aangepast kon worden vanwege de doorgang en de draaicirkel van de bus. In laag 1 moest de mogelijkheid zijn om het raam aan de binnenzijde te kunnen wassen.

Ik heb dit opgelost door van de dubbele trap een enkele trap te maken en de liftschacht iets in de richting van stramien U te plaatsen. Op het niveau van laag nul is de schacht voor een klein gedeelte opgenomen in de betonnen buitenwand.

Ik wilde ook dat er twee roltrappen zouden komen met daartussen twee vaste trappen, zodat het verkeer naar boven en naar onderen gescheiden zou blijven. Daarom heb ik de roltrappen naar het midden verplaatst waar meer ruimte is tussen de kolommen. De tourniquets zijn er twee geworden, zodat het publiek van tevoren kan kiezen wanneer ze weten of ze in de linker- of in de rechtervleugel moeten zijn.

De vloer van de trouwzaal heb ik 1750 mm omhoog gebracht om deze over de bestaande constructie heen te laten lopen en zo onafhankelijke beweging mogelijk te maken.

Het balkon van de raadzaal is 1400 mm gezakt, zodat men van buiten af beter de raadzaal in kan kijken (bevordering van transparantie).

Ik heb de belangrijkste aanpassingen behandelt en de anderen kunt u zien door de tekeningen van Soeters Van Eldonk Ponec architecten en Rogier Tijnagel met elkaar te vergelijken.

Op de volgende pagina is het 3 dimensionale ontwerp van het frontoffice van Rogier Tijnagel te zien.

# Conclusie

Na bij Soeters Van Eldonk Ponec architecten te hebben gewerkt aan het stadhuis Zaanstad te Zaandam ben ik tot de volgende conclusies gekomen.

Ik ben mij erg bewust geworden dat het schrijven van een goed plan van aanpak een erg belangrijk onderdeel is van de structurering van een proces. Dit plan van aanpak moet gebaseerd zijn op een visie van waaruit je gaat werken.

Tijdens het proces is het erg belangrijk dat je signalen oppakt van de mensen om je heen, dit zet je weer opnieuw aan het denken. Hier bedoel ik mee dat je zelfkritisch moet zijn en tijdig moet kunnen inschatten wanneer je een mindere weg bent ingeslagen.

Ik moet ook niet te vaak denken dat ik weet wat iemand bedoeld zonder het hele verhaal rustig uit te luisteren.

De totstandkoming van een groot project heb ik van dichtbij gezien en daar heb ik veel van opgestoken. Ik heb het geluk gehad dat ik bij een bureau kon afstuderen waar dit proces erg serieus wordt genomen. Hiermee bedoel ik dat ze niet maar een of twee ontwerpen maken, maar een aantal die ook weer hun deelstudies hebben. Door zo te blijven onderzoeken komt er geleidelijk een uitgebalanceerd ontwerp naar voren dat zich blijft ontwikkelen tot aan de oplevering.

Het vak bouwtechniek heb ik veel beter ontwikkeld door onder ogen te zien welke afwegingen er allemaal gemaakt dienen te worden om tot een bepaalde draagstructuur of gevelsysteem te komen.

Architectuur zit erg ingewikkeld in elkaar, het is namelijk een combinatie van bijna alle facetten van het leven. Alles zit erin filosofie, psychologie, esthetica, kosten, constructie, bouwphysica, presenteren enz.

Wil je dit vak goed beheersen dan moet ik denk ik toch nog even oefenen.

Al met al had ik het afstuderen voor geen goud willen missen, want een tijdje bij Soeters Van Eldonk Ponec architecten meelopen is al een enorme ervaring op zich.

Dankwoord

Ik wil graag nog een aantal mensen bedanken die mij geholpen hebben bij mijn scriptie.

Voor de begeleiding bij het architectenbureau Soeters Van Eldonk Ponec architecten  wil dan toch speciaal Paul Beijeman en Walther Kloet bedanken, want zij hebben veel tijd voor mij vrijgemaakt en dit hadden ze niet hoeven doen. Het zijn mensen die je kunnen lezen en je veel bijbrengen zonder je hun mening op te dringen, ze sturen je.

Mnr Mattens wil ik bedanken, omdat hij weet dat sommige mensen geen harde hand nodig hebben, maar de enthousiasme van een architect. Hij laat je dingen zien waarvan je denkt dat ze helemaal niets met het onderwerp te maken hebben, maar als je het even laat bezinken je enorm op weg helpen.

Mnr. Hensbergen wil ik bedanken, omdat hij mij altijd op een ontspannen manier erg veel vertrouwen heeft gegeven.

Mijn ouders, omdat ik altijd bij ze terecht kan.

En natuurlijk alle medewerkers van Soeters Van Eldonk Ponec architecten.

Rogier Tijnagel

Geraadpleegde literatuur

- Cd- Rom, Het Zaanse huis, Vrienden van het Zaanse huis.

- Learning from Las Vegas, Robert Venturi, Steven Izenour, Denise Scott Brown,

ISBN 026272006X.

- Jellema 3, meulenhoff, ISBN 90-212-9050.

- Gevelsluitende elementen, centrum hout,  ISBN 90-5367-1757, 1996.

- Staalframebouw, brochure Corusgroup.

- Kantoorinnovatie, brochure Brinkgroep.

- Website gemeente Zaanstad.

Bijlagen

Tekeningen van het VO van Sjoerd Soeters:

- VO01: plattegrond laag 0, dit is het niveau van het busstation, schaal 1:200,

- VO01: plattegrond laag 2, dit is het niveau van het stadhuisplein, schaal 1:200,

- VO01: plattegrond laag 3, schaal 1:200,

- VO01: plattegrond laag 4, dit is het niveau van de raadzaal, schaal 1:200,

- VO02: de gevels, schaal 1:200,

- VO02: doorsnede A-A, een langsdoorsnede, schaal 1:200,

- VO02: doorsnede B-B, een dwarsdoorsnede, schaal 1:200.

Tekeningen van het alternatief ontwerp van Rogier Tijnagel:

- DO01: een 3D tekening van de frontoffice,

- DO02: plattegrond laag 0, dit is het niveau van het busstation, schaal 1:200,

- DO02: plattegrond laag 2, dit is het niveau van het stadhuisplein, schaal 1:200,

- DO02: plattegrond laag 3, schaal 1:200,

- DO02: plattegrond laag 4, dit is het niveau van de raadzaal, schaal 1:200,

- DO03: de gevels, schaal 1:200,

- DO03: doorsnede A-A, een langsdoorsnede, schaal 1:200,

- DO03: doorsnede B-B, een dwarsdoorsnede, schaal 1:200,

- DO04: detailboekje, schaal1:10.