# Bijlagen

Bijlage 1. DCMR Milieudienst Rijnmond	22

Bijlage 2. Gebiedstypologie uit de LOGO-methodiek	24

Bijalge 3. Werkinstructie meetaanhangers	33

Bijlage 4. Kaarten met meetlocaties	36

Bijlage 5. Meetformulieren Alie & Elly	38

Bijlage 6. LAeq verloop voor de vier meetlocaties uit dB-Trait	47

Bijlage 7. Uurgemiddelde L99, L95, L90, L50, L10, L5, en L1 waarden over de hele meetperiode aan de Westerkade.	52

Bijlage 8. Uurgemiddelde L99, L95, L90, L50, L10, L5, en L1 waarden over de hele meetperiode aan de Oude Maasstraat.	55

Bijlage 9. Uurgemiddelde L99, L95, L90, L50, L10, L5, en L1 waarden over de hele meetperiode aan de Buitenhavenweg.	58

Bijlage 10. Uurgemiddelde L99, L95, L90, L50, L10, L5, en L1 waarden over de hele meetperiode bij Rockanje.	62

Bijlage 11. Gemiddelde uurgemiddelde voor de L99, L95, L90, L50, L10, L5 en L1 waarden voor de vier meetlocaties.	65

Bijlage 12. Het L95, L1, en LAeq voor de dagperiodes en het Lden voor de vier meetlocaties	67

# Bijlage 1. DCMR Milieudienst Rijnmond

DCMR Milieudienst Rijnmond

Bij de DCMR Milieudienst Rijnmond zit alle kennis over milieuzaken onder één dak. De DCMR werkt voor bewoners, bedrijven en de overheid. Ruim één miljoen bewoners van het Rijnmondgebied kunnen daar hun milieuklacht indienen. Meer dan 22.000 bedrijven vragen er hun milieuvergunning aan. Vervolgens controleren hun inspecteurs of de bedrijven zich aan de regels houden. De bestuurders in het Rijnmondgebied maken het beleid, zij adviseren hen en voeren de vastgelegde regels uit.

De DCMR is een samenwerkingsverband van achttien gemeenten en de provincie Zuid-Holland in het Rijnmondgebied.

Verschillende werkzaamheden van de DCMR op een rijtje:

-	De bestrijding van geluidhinder.

-	Hoe is in het Rijnmondgebied een duurzame mix van wonen en werken te realiseren?
En hoe kan tot een gezonde en veilige leefomgeving worden gekomen?

-	In het Rijnmondgebied worden elk uur de concentraties van een aantal stoffen in de lucht berekend en gemeten.

-	Op regionaal en op lokaal niveau verzorgen van milieumonitoringverslagen.

-	De milieudienst stimuleert bedrijven meer aandacht te besteden aan afval- en energiebesparing, afvalscheiding, waterbesparing, het terugbrengen van grondstoffenverbruik en het beperken van verkeer en vervoer en luchtverontreiniging.

-	De DCMR stelt strenge eisen aan bedrijven die werken met gevaarlijke stoffen. Risicobeheersing gebeurt door de bedrijven zelf, de DCMR toetst. Het Besluit Risico’s Zware Ongevallen (BRZO ’99) laat zien hoe de DCMR aan veiligheid in het Rijnmondgebied werkt.

## Geluid

De DCMR richt zich op geluid veroorzaakt door bedrijven, wegen, spoorwegen, luchtvaart, evenementen, horeca en bouwactiviteiten in het Rijnmondgebied. Dan kan het gaan om hoorbaar geluid, laagfrequent geluid of trillingen. In de milieuvergunning wordt een bedrijf beperkt in de hoeveelheid geluid die het mag voortbrengen. De DCMR adviseert de gemeente of provincie bij het verlenen van deze vergunningen en controleert het naleefgedrag. 
Daarnaast adviseert de milieudienst over ruimtelijke plannen en over het lokale, provinciale, landelijke en Europese geluidbeleid. Ook voert zij geluidsonderzoek uit. In deze gevallen kan het bijvoorbeeld gaan om lawaai van weg- en railverkeer of de invloed van geluid op de omgevingskwaliteit.

Kenniscentrum Geluid
In het haven- en industriegebied blijft geluid voorlopig een knelpunt. Om hiervoor een oplossing te ontwikkelen hebben de DCMR, het Gemeentelijk Havenbedrijf en Rijkswaterstaat het Kenniscentrum Geluid opgericht. Regionale kennis over geluid van industrie, weg- en railverkeer wordt zo gebundeld.

# Bijlage 2. Gebiedstypologie uit de LOGO-methodiek

Centrumgebieden

|  | City Schaalniveau regio en hoger Hoofdfuncties wonen werken recreëren Nevenfunctie - Functiemenging zeer sterk Ligging hart van regio Dichtheid zeer hoog Gebruiksintensiteit zeer intensief Verharding veel |
| --- | --- |

|  | Stadscentrum Schaalniveau gemeente / stadsdeel Hoofdfuncties · wonen werken recreëren Nevenfunctie - Functiemenging zeer sterk Ligging hart van stad Dichtheid hoog Gebruiksintensiteit zeer intensief Verharding veel |
| --- | --- |

|  | Dorpscentrum Schaalniveau dorp/buurt Hoofdfuncties wonen werken recreëren Nevenfunctie - Functiemenging zeer sterk Ligging hart van dorp Dichtheid gemiddeld Gebruiksintensiteit matig intensief Verharding veel |
| --- | --- |

|  | Wijkcentrum Schaalniveau dorp / buurt Hoofdfuncties wonen werken recreëren Nevenfunctie - Functiemenging zeer sterk Ligging hart van wijk Dichtheid gemiddeld Gebruiksintensiteit matig intensief Verharding veel |
| --- | --- |

# Woongebieden

|  | Centrumrand Schaalniveau gemeente / stadsdeel Hoofdfuncties wonen werken Nevenfunctie recreëren Functiemenging sterk Ligging rand rondom stadshart Dichtheid 70 - 90 woningen/ha Gebruiksintensiteit intensief Verharding veel |
| --- | --- |

|  | Stadswijk Schaalniveau gemeente / stadsdeel Hoofdfunctie wonen Nevenfuncties werken recreëren Functiemenging matig Ligging tussen hart en rand stad Dichtheid 50 - 60 woningen/ha Gebruiksintensiteit matig intensief Verharding veel |
| --- | --- |

|  | Tuinwijk Schaalniveau gemeente / stadsdeel Hoofdfunctie wonen Nevenfunctie recreëren Functiemenging zwak Ligging tussen hart en rand stad Dichtheid 30 - 50 woningen/ha Gebruiksintensiteit extensief Verharding gemiddeld |
| --- | --- |

|  | Suburbaan wonen Schaalniveau gemeente / stadsdeel Hoofdfunctie wonen Nevenfunctie - Functiemenging monofunctioneel Ligging rand stad Dichtheid 20 - 30 woningen/ha Gebruiksintensiteit extensief Verharding gemiddeld |
| --- | --- |

|  | Lintbebouwing Schaalniveau dorp / buurt Hoofdfuncties wonen Werken Nevenfunctie recreëren Functiemenging sterk Ligging in buitengebied Dichtheid < 20 woningen/ha Gebruiksintensiteit matig intensief Verharding weinig |
| --- | --- |

|  | Flatwijk Schaalniveau gemeente/stadsdeel Hoofdfuncties wonen Nevenfunctie recreëren Functiemenging zwak Ligging randstad Dichtheid 30 50 woningen/ha Gebruiksintensiteit extensief Verharding weinig |
| --- | --- |

|  | Villawijk Schaalniveau gemeente/stadsdeel Hoofdfuncties wonen Nevenfunctie - Functiemenging monofunctioneel Ligging randstad Dichtheid < 20 woningen/ha Gebruiksintensiteit zeer extensief Verharding weinig |
| --- | --- |

Werkgebieden

|  | Zeehaven Schaalniveau regio en hoger Hoofdfunctie werken Nevenfunctie - Functiemenging monofunctioneel Ligging rand stad Dichtheid laag Gebruiksintensiteit zeer intensief Verharding weinig |
| --- | --- |

|  | Industrie Schaalniveau regio en hoger Hoofdfunctie werken Nevenfunctie - Functiemenging monofunctioneel Ligging rand stad Dichtheid laag Gebruiksintensiteit zeer intensief Verharding weinig |
| --- | --- |

|  | Agrarisch gebied Schaalniveau regio en hoger Hoofdfunctie werken Nevenfuncties recreëren Natuur wonen Functiemenging sterk Ligging in buitengebied Dichtheid laag Gebruiksintensiteit matig intensief Verharding weinig |
| --- | --- |

|  | Stadshaven Schaalniveau gemeente / stadsdeel Hoofdfuncties werken wonen recreëren Nevenfunctie - Functiemenging zeer sterk Ligging tussen hart en rand stad Dichtheid hoog Gebruiksintensiteit intensief Verharding veel |
| --- | --- |

|  | Kantoren Schaalniveau gemeente / stadsdeel Hoofdfunctie werken Nevenfunctie - Functiemenging monofunctioneel Ligging hart en rand stad Dichtheid zeer hoog Gebruiksintensiteit matig intensief Verharding veel |
| --- | --- |

|  | Bedrijven Schaalniveau gemeente / stadsdeel Hoofdfunctie werken Nevenfunctie - Functiemenging monofunctioneel Ligging rand stad Dichtheid gemiddeld Gebruiksintensiteit intensief Verharding gemiddeld |
| --- | --- |

|  | Kassen Schaalniveau gemeente / stadsdeel Hoofdfunctie werken Nevenfuncties wonen Functiemenging zwak Ligging in buitengebied Dichtheid laag - gemiddeld Gebruiksintensiteit matig intensief |
| --- | --- |

|  | Gemengd bedrijventerrein Schaalniveau dorp / buurt Hoofdfunctie werken Nevenfunctie wonen Functiemenging zwak Ligging tussen hart en rand stad Dichtheid gemiddeld Gebruiksintensiteit intensief Verharding gemiddeld |
| --- | --- |

| (referentiebeeld defensiegebied in het duingebied van Hoek van Holland) | Defensieterrein Schaalniveau regio en hoger Hoofdfunctie werken Nevenfunctie natuur Functiemenging zwak Ligging in buitengebied Dichtheid laag Gebruiksintensiteit matig intensief Verharding weinig |
| --- | --- |

# Recreatie-, water- en groengebieden

|  | Grote oppervlaktewateren Schaalniveau regio en hoger Hoofdfunctie natuur Nevenfunctie recreëren Functiemenging zwak Ligging in buitengebied Dichtheid laag Gebruiksintensiteit extensief Verharding weinig tot geen |
| --- | --- |

|  | Duinen Schaalniveau regio en hoger Hoofdfunctie waterbeheer Nevenfuncties natuur recreëren Functiemenging matig Ligging in buitengebied Dichtheid laag Gebruiksintensiteit extensief Verharding weinig tot geen |
| --- | --- |

|  | Natuurgebied Schaalniveau regio en hoger Hoofdfunctie natuur Nevenfuncties recreëren Functiemenging zwak Ligging in buitengebied Dichtheid laag Gebruiksintensiteit zeer extensief Verharding weinig tot geen |
| --- | --- |

|  | Recreatiegebied Schaalniveau gemeente / stadsdeel Hoofdfuncties recreëren natuur Nevenfunctie werken Functiemenging sterk Ligging in buitengebied Dichtheid laag Gebruiksintensiteit extensief Verharding weinig tot geen |
| --- | --- |

|  | Stedelijk groen/blauw Schaalniveau gemeente / stadsdeel Hoofdfunctie recreëren Nevenfunctie natuur Functiemenging zwak Ligging in stedelijk gebied Dichtheid laag Gebruiksintensiteit matig intensief Verharding weinig tot geen |
| --- | --- |

|  | Waterretentiegebied Schaalniveau gemeente / stadsdeel Hoofdfunctie waterbeheer Nevenfunctie recreëren natuur Functiemenging matig Ligging in buitengebied Dichtheid laag Gebruiksintensiteit extensief Verharding weinig tot geen |
| --- | --- |

|  | Landgoed Schaalniveau gemeente/stadsdeel Hoofdfunctie natuur Nevenfuncties wonen werken Functiemenging sterk Ligging in buitengebied Dichtheid zeer laag Gebruiksintensiteit extensief Verharding weinig tot geen |
| --- | --- |

# Bijalge 3. Werkinstructie meetaanhangers

## Op locatie wegzetten

Voorbereiding op kantoor

- Print een meetformulier uit, en als de aanhanger in de buurt van woningen word geplaatst ook een aantal bewonersbrieven.

- Neem de sleutels (van de aanhanger en de garage), de koffer met gereedschap, een meetformulier, de bewonersbrieven, het fototoestel en de GPS mee.

- Vul het logboek in de aanhanger in.

In de garage

- Controleer of de wagen voldoende is opgeladen.

- Sluit eventueel de meetkop, beeldscherm, toetsenbord en muis aan en start het systeem op.

- Pas evt. de meetinstellingen aan.

- Kalibreer met pistonfoon (zie kalibreren) en vul de waarden in, in het logboek.

- Controleer dat de meetsessie op “periodiek” is ingesteld.

- Plaats het nummerbord.

- Hang haar achter de auto. Als je met de Vivaro bent, kun je haar met de beugel (in de koffer) aan de auto borgen

Op locatie

- Nadat je een goede plaats gevonden hebt verwijder je de nummerplaat en draai je de poten uit (bij onverhard terrein een plankje eronder plaatsen). Gebruik hierbij evt. een waterpas uit de koffer.

- Verwijder het neuswiel en plaats deze in een van de opberg ruimtes in de aanhanger

- Plaats de wielklem en het disselslot (stop de stekker in het slot, zodat deze niet gejat kan worden)

- Schuif de twee kabels door de mast (onder het balkje door!!).

- Schroef het klemblok los, verwijder de borgpin onder aan de mast. Schuif de mast uit en trek de stekkers mee. Schroef het klemblok weer vast en plaats de pin terug.

- Vervang de beschermkoker van de microfoon op de meetkop, door de windbol.

- Plaats de meetkop, nadat de stekkers zijn aangesloten.

- Bepaal met het kompas horizontaal het noorden, draai het kompas verticaal en richt de windmeter daarop (meteoset = noord). Wanneer het noorden niet met het kompas te bepalen is, kan je dat m.b.v. de zon en  het bestand "I:\meetapparatuur & hardware\apparaten\Alie&Elly\tools\zon11.xls" bepalen. Schroef de meetkop vast.

- Verwijder de borgpin en het slot waarmee de mast aan de aanhanger vast zit.

- Zet de mast overeind, en plaats de borgpin eventueel met hamer, en bevestig het slot aan de borgpin.

- Plaats de kleppen rond de mast en zet ze vast met de schuif aan de binnenkant van de wagen.

- Zet de pc aan, door de drie schakelaars aan te zetten, wacht tot het groene lampje van de Dynalink brandt. Plaats eventueel een USB geheugensleutel nadat de pc helemaal is opgestart.

- Sluit alle luiken. En controleer of alles op slot zit.

- Vul het meetformulier en het logboek  in en bezorg eventueel de bewonersbrief

- Maak foto’s

## Meetinstellingen

- Meting stoppen

- Parameters openen

- Storage openen

- Maak de gewenste meetinstelling aan, door het betreffende tabblad te doorlopen

- Op tabblad overall vink ‘periodic’ aan

- OK

- OK

- Save de instellingen via ‘setup’ in de menubalk

- Zet pc uit.

## Kalibreren

- Meting stoppen

- Plaats pistonfoon en zet hem aan

- Klip op de knop kalibratie

- Kies kanaal 1

- Zet vink actuator uit

- Vul waarde in, 114-log(1013/luchtdruk)*20)-0.5

- Klik op adjust

- Klik op valid

- Kies kanaal 2

- Zet vink actuator uit

- Vul waarde in, 114-log(1013/luchtdruk)*20)-0.5

- Klik op adjust

- Klik op valid

- Sluit scherm af

- Zet pistonfoon uit en verwijder deze

NB. Zet meetinstellingen weer op periodiek

## Binnenhalen voor opladen of stalling

Op locatie

- Plaats de nummerplaat

- Zet de pc uit, en verwijder eventueel de geheugensleutel.

- Verwijder de kleppen rond de mast (schuif aan de binnenkant van de aanhanger), het slot en de borgpin (hamer is waarschijnlijk vereist).

- Haal de mast neer, en zet hem vast met het slot, en plaats de borgpin terug.

- Maak de meetkop los en verwijder deze (pas op dat je alleen de ring waarmee de stekker aan de contrastekker vastzit, losdraait).

- Leg de meetkop op de la, achter in de aanhanger en vervang de windbol door de beschermkoker.

- Rol de kabels op; bij nat weer moet je de stekkers beschermen met een plastic zak.

- Verwijder de pin onder in de mast, schroef het klemblok los, schuif mast in, plaats de pin, en schroef het klemblok weer vast. Wanneer het gat van de pin niet goed zit, kan je tijdelijk het klemblok verwijderen en de binnenste mast met je handen draaien.

- Plaats het neuswiel.

- Verwijder de wielklem en het disselslot.

- Draai de poten in en leg eventueel de plankjes in de aanhanger.

- Controleer of alle spullen zijn opgeruimd en sluit alle luiken en controleer of ze op slot zijn.

- Hang haar achter de auto. Als je met de Vivaro bent, kun je haar met de beugel (in de koffer) aan de auto borgen

In de garage

- Verwijder de nummerplaat

- Steek de stekker van de oplader (in de bergruimte aan de zijkant van aanhanger) in het stopcontact.

- Sluit de meetkop, beeldscherm, toetsenbord en muis aan en start het systeem op.

- Stop de meting (NB niet de default.tre overschrijven!) Kalibreer het systeem met de pistonfoon en vul de kalibratiewaarden in, in het logboek.

- Kopieer of verplaats, als dat nog nodig is, de meetdata naar de  memory-stick. Wanneer de meetdata teveel is voor 1 stick, kan je de data zippen en evt. splitten in stukken van 495 MB.

- Zet het systeem uit en vul het logboek in.

# Bijlage 4. Kaarten met meetlocaties

# Bijlage 5. Meetformulieren Alie & Elly

## 1 Westerkade

## 2 Oude Maasstraat

## 3 Buitenhavenweg

## 4 Rockanje

Formulier t.b.v. metingen met Elly en Alie.

Projectgegevens

Projectnummer	: Referentie meting met Elly

Plaats en gemeente	: Westerkade; Schiedam

Gemeten door (initialen)	: _________

Behandelende ambtenaar	: _________

1

Situatieschets of plattegrond meetlocatie

2

Algemene gegevens

RD-coordinaten	( 087017	-	435873

Windrichting	( Z

Meetpositie	zie situatie schets op de voorzijde van dit formulier.

Omschrijving omgeving en mogelijke bronnen:

Wegverkeerslawaai van de Stadhouderslaan en de Havendijk. _____________________________

Continu achtergrondgeluid van de scheepvaart/industrie van Maas en Wilhelminahaven_________

Werkzaamheden aan de flat: slijpen/schuren___________________________________________

Vogels_______________________________________________________________________

Kabbelend water bij hogere windsnelheden____________________________________________

____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________

3

Foto’s van de locatie.

Formulier t.b.v. metingen met Elly en Alie.

Projectgegevens

Projectnummer	: Referentie meting met Elly

Plaats en gemeente	: Kruising Oude Maasstraat en de Portugaalsestraat; Schiedam

Gemeten door (initialen)	: _________

Behandelende ambtenaar	: _________

4

Situatieschets of plattegrond meetlocatie

5

Algemene gegevens

RD-coordinaten	( 087358	-	435532

Windrichting	( N (zeer weinig)

Meetpositie	zie situatie schets op de voorzijde van dit formulier.

Omschrijving omgeving en mogelijke bronnen:

Wegverkeerslawaai van de Nieuwe Maasstraat, Oude Maasstraat, Portugaalsestraat en de Havenkade ___________________________________________________________________

Continu achtergrondgeluid van de scheepvaart op de Maas________________________________

Verderop in de Portugaalsestraat staat een basisschool wat passerende kinderen oplevert._________

Vogels_______________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________

6

Foto’s van de locatie.

Formulier t.b.v. metingen met Elly en Alie.

Projectgegevens

Projectnummer	: Referentie meting met Elly

Plaats en gemeente	: Buitenhavenweg; Schiedam

Gemeten door (initialen)	: _________

Behandelende ambtenaar	: _________

7

Situatieschets of plattegrond meetlocatie

8

Algemene gegevens

RD-coordinaten	( 087556	-	436219

Windrichting	( N (zeer wisselend)

Meetpositie	zie situatie schets op de voorzijde van dit formulier.

Omschrijving omgeving en mogelijke bronnen:

Wegverkeerslawaai van de Buitenhavenweg___________________________________________

Passerende schepen door de Buitenhaven______________________________________________

Geluiden uit de coatingfabriek door de open deur aan de overkant van de weg, o.a. een radio______

Vogels_________________________________________________________________________

Bomen_________________________________________________________________________

Geluiden uit en andere fabriek of van de nieuwbouw verderop aan de Buitenhaven______________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________

9

Foto’s van de locatie.

Formulier t.b.v. metingen met Elly en Alie.

Projectgegevens

Projectnummer	: Referentie meting met Elly

Plaats en gemeente	: Kruising van de Thijs Cornelisweg en de Hortweg; Rockanje

Gemeten door (initialen)	: _________

Behandelende ambtenaar	: _________

10

Situatieschets of plattegrond meetlocatie

11

Algemene gegevens

RD-coordinaten	( 067282	-	432439

Windrichting	( ZZO

Meetpositie	zie situatie schets op de voorzijde van dit formulier.

Omschrijving omgeving en mogelijke bronnen:

Wegverkeerslawaai van de WZW___________________________________________________

Passerende auto’s en scooters door de Thijs Cornelisweg en de Hortweg______________________

Kikkers______________________________________________________________________

Vogels_______________________________________________________________________

Vliegtuigen____________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________

12

Foto’s van de locatie.

# Bijlage 6. LAeq verloop voor de vier meetlocaties uit dB-Trait

# Bijlage 7. Uurgemiddelde L99, L95, L90, L50, L10, L5, en L1 waarden over de hele meetperiode aan de Westerkade.

# Bijlage 8. Uurgemiddelde L99, L95, L90, L50, L10, L5, en L1 waarden over de hele meetperiode aan de Oude Maasstraat.

# Bijlage 9. Uurgemiddelde L99, L95, L90, L50, L10, L5, en L1 waarden over de hele meetperiode aan de Buitenhavenweg.

# Bijlage 10. Uurgemiddelde L99, L95, L90, L50, L10, L5, en L1 waarden over de hele meetperiode bij Rockanje.

# Bijlage 11. Gemiddelde uurgemiddelde voor de L99, L95, L90, L50, L10, L5 en L1 waarden voor de vier meetlocaties.

# Bijlage 12. Het L95, L1, en LAeq voor de dagperiodes en het Lden voor de vier meetlocaties